Несекретно

Инв. № 4125 н/с

Экз

Внесение изменений в Генеральный план развития города Астрахани до 2025года

Положения о территориальном планировании

Часть2

Директор института								 Щитинский В.А.

Главный архитектор института			                                    Гришечкина И.Е.

Главный инженер института						 Шалахина Д.Х.

Руководитель Комплексной

архитектурно-планировочной мастерской №4				Юденич Е.В.

Руководитель проекта							Гришечкина И.Е.

Санкт-Петербург

2011

СОДЕРЖАНИЕ

1.УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	3

1.1. Проектные предложения	3

2. ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 	23

2.1. Проектные предложения	23

2.2 Проектные предложения по развитию системы хранения индивидуального транспорта	29

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ	36

3.1. Проектные предложения	36

4. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ	39

4.1. Водный транспорт	39

4.1.1 Проектные предложения	39

4.2. Железнодорожный транспорт	41

4.3. Воздушный транспорт	42

4.3.1 Проектные предложения	42

4.4.1 Проектные предложения	43

5. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	44

# 1.УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 1.1. Проектные предложения

1.1.1 Общие принципы и задачи развития улично-дорожной сети

Общие принципы формирования плана мероприятий по развитию улично-дорожной сети:

А) развитие улично-дорожной сети должно обеспечивать решение задач развития города в целом и его отдельных районов; мероприятия должны быть нацелены на развитие всех функций улично-дорожной сети, в том числе обеспечение движения пешеходов, общественного, индивидуального и ведомственного транспорта, упорядочение застройки, создание привлекательного образа города;

Б) ранее принятые решения должны быть или поддержаны, или обоснованно отвергнуты;

В) особое внимание должно быть уделено реализации малозатратных высокоэффективных мероприятий, в том числе тщательной проработке решений на проектной стадии.

Анализ существующих проблем города, связанных с недостаточным развитием улично-дорожной сети, позволяет сформулировать следующие задачи развития:

- Развитие внешних связей, вывод транзитного  и грузового движения из города

- Повышение надежности связей Центрального делового района с внешними территориями

- Развитие связей между отдельными планировочными районами в обход центра

- Ликвидация железнодорожных переездов

- Развитие магистральной и местной сети в районах нового освоения

- Организация безопасного пешеходного и велосипедного движения

- Повышение уровня благоустройства сети улиц

Предваряет описание отдельных мероприятий предложение по уточнению классификационной схемы улично-дорожной сети.

1.1.2 Классификация улиц и дорог

Исследование сложившейся сети улиц и дорог, проведенное и по документам, и в ходе натурного обследования, показывает наличие в городе ярко выраженной иерархии улиц и дорог. Каркас улично-дорожной сети составлен магистральными улицами общегородского значения, имеющими продолжения в виде автомобильных дорог федерального и регионального значения. Магистрали общегородского значения дополняются улицами районного значения.

Применение объединенной классификации позволяет уточнить классы отдельных магистралей города, см. таблицу 1.5.

Назначение обобщенной классификации: разработка документов территориального планирования (Генеральных планов поселений и городских округов, Схемы территориального планирования РФ, Схем территориального планирования субъектов РФ, Схем территориального планирования муниципальных районов), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, Градостроительные регламенты) и планировки территории (Проекты планировки территории, Проекты межевания, Градостроительные планы земельных участков).

Применение обобщенной классификации системы улиц и дорог позволяет построить иерархическую систему улично-дорожной сети, включающую в себя улицы населенных пунктов и автомобильные дороги на межселенных территориях и отражает потребительские и функциональные (в первую очередь, градостроительные) свойства улиц и дорог.

Главным классификационным признаком является назначение улицы или дороги, в зависимости от которого определяется ее категория или класс и требуемые проектные характеристики, организация движения и условия доступа, что позволяет определить необходимость реконструкции улицы или дороги с повышением ее класса или определение класса проектируемой магистрали.

Объединенная классификация улиц и дорог разработана инженерами ЗАО «Петербургский НИПИград» на основе:

1. Федерального закона РФ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

3. СНиП 2.07.01-89* «Планировка  и застройка городских и сельских поселений»;

4. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

5. Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, Москва, 1994г.

6. ГОСТ Р 52398-2005 "Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования" Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования».

Таблица 1.1. Обобщенная классификация улиц и дорог для использования в градостроительном проектировании

| Обозначение по обобщенной классификации | Название / категория дороги | Назначение улицы или дороги в документах территориального планирования, град. зонирования и планировки территории | Классификационные признаки | Классы и значение по действующим нормативным и законодательным документам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СНиП 2.07.01-89* | ФЗ РФ №257-ФЗ «Об авт.дорогах и дорожной деятельности..» | Постановление Правительства РФ №767 «О классификации авт.дорог» |
| МДС | Магистральные дороги скоростного движения (категория IБ) | Скоростная связь центров регионов между собой и со столицей Российской Федерации, региональными центрами прилегающих стран, между важнейшими внутрирегиональными центрами, на связях крупнейших городов регионов с аэропортами и важнейшими рекреационными зонами, обходы городов | Существующая или проектируемая дорога указанного назначения, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к магистральным дорогам скоростного движения (категория 1Б), либо существующая дорога более низкой категории указанного назначения и предлагаемая к реконструкции с повышением категории до IБ. | Магистральные дороги скоростного движения | Автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения | Скоростная автомобильная дорога / IБ категория |
| МДП | Магистральные дороги обычного типа первого класса (категория IВ - II) | Связь центра региона с региональными центрами, связи важнейших региональных центров между собой | Существующая или проектируемая дорога указанного назначения, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к магистральным дорогам обычного типа категории 1В - II, либо существующая дорога более низкой категории указанного назначения, предлагаемая к реконструкции с повышением категории до IВ - II. | Магистральные дороги регулируемого движения |  | Обычная автомобильная дорога (Нескоростная автомобильная дорога) / IВ - V категория |
| МДВ | Магистральные дороги обычного типа второго класса (категория III-IV) | Связь региональных центров между собой и с прилегающими населенными пунктами, связь регионального центра с населенными пунктами пригородной зоны | Существующая или проектируемая дорога указанного назначения, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к магистральным дорогам обычного типа категории III-IV, либо существующая дорога более низкой категории указанного назначения, предлагаемая к реконструкции с повышением категории до III -IV. |  |  |  |
| МПР | Магистральные проезды | Основные элементы узла (развязки, пересечения) | Существующий или проектируемый основные съезды с развязки, основные элементы кольцевого пересечения |  |  |  |
| МГН | Магистральные улицы общегородского значения, непрерывного движения | Связь между отдаленными жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, связь центрального делового района с внешними автомобильными дорогами скоростного движения и автомагистрали, обход центрального делового района | Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, улицы более низкого класса, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям. | Магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения |  |  |
| МГП | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения первого класса | Основные связи центрального делового района с периферийными районами, выходы из центров городов на внешние автомобильные дороги первого класса, главные связи между периферийными районами | То же | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Автомобильные дороги местного значения, частные автомобильные дороги |  |
| МГВ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения второго класса | Дополнительные связи планировочных районов между собой и с центральным деловым районом, выходы на внешние автодороги | То же |  |  |  |
| МГЦ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения в центре города | Связи в центральном историческом районе города | Многофункциональные улицы исторического центра города |  |  |  |
| МРТ | Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные | Связи в отдельных планировочных районах | Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, улицы более низкого класса, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям. | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные |  |  |
| МРП | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные | Связи в отдельных планировочных районах, с преимуществом движения пешеходов | То же | Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные |  |  |
| УМ (УММ, УМН, УМП) | Улицы местного значения (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, промышленных и коммунально-складских зон) | Связи отдельных земельных участков с улицами районного и общегородского значения (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон) | Существующие или проектируемые улицы, удовлетворяющие нормам, предъявляемым к улицам указанного класса. Дороги обычного типа, проезды и проходы, предназначенные для выполнения указанных функций и предлагаемые к реконструкции с целью приведения к нормативным требованиям (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, в районах промышленных и коммунально-складских зон) | Улицы и дороги местного значения, в жилой застройке Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |

Таблица 1.2.. Условия организации пересечений и примыканий улиц и дорог различных классов, организации доступа

| Обозначение | Название / категория дороги | Пересечения и примыкания | Условия организации доступа автотранспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| МДС | Магистральные дороги скоростного движения (категория IБ) | Пересечения с иными автомобильными дорогами, а также железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками в разных уровнях | Доступ на скоростные дороги возможен через пересечения в разных уровнях и примыкания в одном уровне (без пересечения потоков прямого направления), устроенных не чаще, чем через 3 км друг от друга. Доступ к прилегающим застроенным территориям устраивается с параллельных дорог или улиц |
| МДП | Магистральные дороги обычного типа первого класса (категория IВ - II) | Допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием. Пересечение 4-полосной дороги категории II с аналогичной осуществляется в разных уровнях. Другие варианты пересечения дорог категории II с дорогами категорий II и III могут осуществляться как в разных уровнях, так и в одном (при условии светофорного регулирования, "отнесенных" левых поворотов или пересечения кольцевого типа). | Доступ возможен через пересечения и примыкания в разных и одном уровне, расположенные не чаще, чем через 600 м. Для доступа к прилегающим застроенным территориям устраиваются, как правило, местные проезды. |
| МДВ | Магистральные дороги обычного типа второго класса (категория III-IV) | Допускаются пересечения в одном уровне | Доступ к прилегающим территориям допускается при устройстве специальных полос, обеспечивающих безопасное торможение и разгон транспортных средств. |
| МПР | Магистральные проезды | - | - |
| МГН | Магистральные улицы общегородского значения, непрерывного движения | Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях | Доступ к прилегающим территориям допускается с местных проездов. Пешеходное движение максимально изолировано от движения по основной проезжей части. |
| МГП | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения первого класса | Пересечения с другими улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. | Доступ к прилегающим территориям – по согласованному планировочному решению, обеспечивающему безопасность движения и приоритет движения общественного транспорта. Стоянки на основной проезжей части, как правило, исключаются. |
| МГВ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения второго класса | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ к прилегающим территориям – по согласованному планировочному решению. |
| МГЦ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения в центре города | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ к прилегающим территориям – по согласованному планировочному решению. |
| МРТ | Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ к прилегающим территориям – по согласованному планировочному решению. |
| МРП | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ автотранспорта на прилегающие территории осуществляется, только с дублирующих улиц |
| УМ (УММ, УМН, УМП) | Улицы местного значения (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, промышленных и коммунально-складских зон) | Пересечения с другими улицами и дорогами в одном уровне | Доступ без ограничений. |

Таблица 1.3. Примерные размеры элементов поперечного профиля улиц и дорог различных классов

| Обозначение | Название / категория дороги | Ширина в красных линиях (м) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | центральная проезжая часть (м) | Боковая зона (правая и левая) (м) |
|  |  | норм. *) | миним.*). | ширина полосы | кол-во полос | разделительная | Кол-во и ширина полос безопасности | Итого | обочина /откос/ кювет | тех.зона | зеленая зона | местный проезд | велодорожка | тротуар | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  | по краю проезжей части | у разд. полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС | Магистральные дороги скоростного движения (категория IБ) | 70 | 46 | 3,75 | 4 | 10 | 2х0,75 | 2х1 | 28,5 | 3,75/3/2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20,8 |
| МДП | Магистральные дороги обычного типа первого класса (категория IВ - II) | 60 | 47 | 3,75 | 4 | 5 | 2х0,75 | 2х1 | 23,5 | 3,75/3/2 | 0 | 6,5 | 0 | 3 | 0 | 18,3 |
| МДВ | Магистральные дороги обычного типа второго класса(категория III-IV) | 50 | 30 | 3,5 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 8 | 2,5/3/2 | 0 | 10 | 0 | 3,5 | 0 | 21 |
| МПР | Магистральные проезды | 10 | 8,5 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75-1,5 | 1,5 |
| МГН | Магистральные улицы общегородского значения, непрерывного движения | 60 | 29 | 3,75 | 4 | 5 | 2х0,75 | 2х0,75 | 23 | 0 | 5 | 5 | 5,5 | 0 | 3 | 18,5 |
| МГП | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения первого класса | 60 | 40 | 3,5 | 6 | 5 | 2х0,5 | 2х0,5 | 28 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| МГВ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения второго класса | 45 | 25 | 3,5 | 4 | 0 | 2х0,5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| МГЦ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения в центре города | 30 | 20 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 4,8 | 9,75 |
| МРТ | Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные | 35 | 20 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 3 | 10,5 |
| МРП | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные | 35 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 6 | 13,5 |
| УММ | Улицы местного значения в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, промышленных и коммунально-складских зон) | 25 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 9,5 |
| УМН | Улицы местного значения в районах малоэтажной застройки | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| УМП | Улицы местного значения в районах промышленных и коммунально-складских зон) | 20 | 10 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6,5 |

1. Нормативная ширина обеспечивает размещение в пределах красных линий проезжей части с указанным количеством полос движения и всех других элементов улицы и дороги. Минимальная ширина обеспечивает размещение только проезжей части, обочин и тротуаров, без технических зон, местных проездов и озеленения. Применение минимальной ширины требует выполнения специального проекта по размещению инженерных коммуникаций, обеспечения подъезда к прилегающей застройке и устройства шумозащиты и озеленения.

2. Количество полос движения и размеры элементов профиля должны уточняться в соответствии с местными условиями на основании расчетов интенсивности транспортных и пешеходных потоков, проектов организации движения, проектов размещения подземных коммуникаций, с учетом условий фактического землепользования.

3. Велосипедные дорожки размещаются на выделенном полотне или в пределах тротуаров, технических или зеленых зон.

Таблица 1.4. Геометрические параметры улиц и дорог различных классов в плане и продольном профиле и скорости движения

| Обозначение | Название | Расчетная скорость движения, км/час | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наименьший радиус кривых в продольном профиле, м | Наибольший продольный уклон, %о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выпуклых | вогнутых |  |
| МДС | Магистральные дороги скоростного движения (категория IБ) | 120 (100) | 600 (500) | 15000 (4000) | 5000 (2500) | 30 (50) |
| МДП | Магистральные дороги обычного типа первого класса (категория IВ - II) | 100 (80) | 500 (400) | 10000 (4000) | 3000 (1500) | 40 (50) |
| МДВ | Магистральные дороги обычного типа второго класса (категория III-IV) | 100 (80) | 500 (400) | 10000 (4000) | 3000 (1500) | 40 (50) |
| МПР | Магистральные проезды | Геометрические параметры устанавливаются в зависимости от класса улиц и дорог пересекающихся в узле |
| МГН | Магистральные улицы общегородского значения, непрерывного движения | В соответствии со СНиП 2.07.01-89*и Рекомендациями по проектированию УДС (1994) |
|  |  | 100 (70) | 500 (125) | 10000 (2500) | 3000 (1000) | 40 (50) |
|  |  | Предложения |
|  |  | 80 (60) | 400 (250) | 5000 (1500) | 2000 (500) | 40 (60) |
| МГП | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения первого класса | 80 (60) | 400 (250) | 5000 (1500) | 2000 (500) | 40 (50) |
| МГВ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения второго класса | 80 (60) | 400 (250) | 5000 (1500) | 2000 (500) | 40 (50) |
| МГЦ | Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения в центре города | 60 (40) | 250 (175) | 2500 (600) | 1500 (300) | 40 (50) |
| МРТ | Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные | 60 (40) | 250 (175) | 2500 (1000) | 1500 (300) | 40 (40) |
| МРП | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные | 50 (40) | 175 (125) | 1500 (600) | 1200 (200) | 40 |
| УМ (УММ, УМН, УМП) | Улицы местного значения (в районах многоэтажной, в районах малоэтажной застройки, промышленных и коммунально-складских зон)* | 40 (30) | 90 (50) | 1000 (600) | 1000 (200) | 60 (80) |
| * Расчетная скорость движения на улицах и дорогах научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов может быть принята 50 (35) км/час. ** Расчетная скорость движения на основных проездах принимается 40 (30) км/час и на второстепенных проездах – 30 (20) км/час. Радиусы горизонтальных кривых в плане второстепенных внутриквартальных проездов могут быть приняты 25 (15) м. |

Примечания:

1.В скобках приводятся расчетные скорости движения и геометрические параметры улиц и дорог в сложных условиях их трассирования: стесненные условия (сильно пересеченная и горная местность, ценная городская территория и застройка).

2. Расчетная скорость движения на боковых проездах может быть принята 60 (40) км/час, на местных проездах вдоль магистральных улиц – 40 (30) км/час.

Минимальные радиусы горизонтальных кривых в плане боковых проездов рекомендуется принимать 400 (250) м, местных проездов- 250 (175) м.

Максимальный продольный уклон боковых проездов следует принимать не более 50 %о, а местных проездов – не более 50 %о.

3. Наименьший радиус кривых в продольном профиле приведен в соответствии со СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. Минимальный радиус кривых в продольном профиле в сложных условиях проектирования приведен в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» (Москва, 1994).

4.При радиусах кривых в плане 2000 м и менее, а на подъездных дорогах всех категорий - 400 м и менее следует предусматривать переходные кривые. Необходимо учитывать указания подраздела "Ландшафтное проектирование" и принимать наименьшие длины переходных кривых по табл.11 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

Таблица 1.5. Перечень участков УДС в Астраханской городской транспортной системе и протяженность в зависимости от классов

| Класс | Перечень улиц и дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги скоростного движения (МДС) | а/д Астрахань – Махачкала, а/д Астрахань – Элиста – Ставрополь | 38,9 |
| Магистральные дороги первого класса (МДП) | а/д Астрахань – Волгоград, а/д Восточный Обход, а/д Астрахань – Зеленга, а/д Астрахань – Николаевка, а/д Астрахань – Элиста – Ставрополь, а/д подъезд к ст.Трусово, Магнитогорский въезд (а/д Астрахань – Три Протока) | 56,9 |
| Магистральные дороги второго класса (МДВ) | а/д Астрахань – Зеленга, а/д Астрахань – Камызяк, а/д Астрахань – Ильинка – Красные Баррикады, а/д Астрахань – Травино, а/д на Караагаш, а/д Астрахань – Евпраксино, а/д Солянка – Тинаки, а/д Астрахань – Красный Яр, а/д Восточный Обход (от Магнитогорского въезда до а/д на Евпраксино), а/д на пос. Начало (от Восточного обхода), а/д Началово – Мошаик, Магнитогорский въезд (а/д Астрахань – Три Протока), Магнитогорский въезд (а/д связь с Восточным обходом), ул. Магнитогорская, ул.Рождественского | 81,2 |
| Магистральные проезды (МПР) | Проезды в существующих развязках | 7,3 |
| Магистральные улицы общегородского значения, непрерывного движения (МГН) | ул. Магистраль А (от Аксарайского шоссе до ул. Латышева) | 4,8 |
| Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения первого класса (МГП) | а/д Астрахань - Зеленга (от ул. С.Перовской до проект. Казахского пр.), а/д Астрахань – Ильинка – Кр.Баррикады (от Старого Волжского моста до границы города), въезд на Старый Волжский мост, дорога в аэропорт, мост Коммерческий, мост Милицейский, мост Новый Волжский, мост Старый Волжский, мост Таможенный, мост через ер. Казачий, мост через р.Кривая Болда, мост через р. Кутум (в ств. ул. Студенческая), мост через р. Прямая Болда (в ств. ул. Яблочкова с подходами), мост через р. Царев (по ул. Боевой), наб. Приволжского затона, пер. 1-й Ульяновский, пл. Заводская, путепровод Вокзальный, путепровод (по Кубанской ул.), путепровод (по ул. Боевой под ж.д.), ул. Авиационная, ул. Адмирала Нахимова, ул. Адмиралтейская, ул. Акмолинская, ул. Анри Барбюса, ул. Аэропортовская, ул. Бабаевского, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Боевая, ул. Вильямса, ул. Ереванская, ул. Карла Маркса (от ул. Пирогова до ул. Пушкина), ул. Кубанская, ул. Латвийская, ул. Латвийская, ул. Латышева, ул. Лобачевского, ул. Магистральная, ул. Николая Островского, ул. Ногинская, ул. Пирогова, ул. Победы, ул. Пушкина, ул. Рылеева, ул. Савушкина, ул. Славянская, ул. Советской гвардии, ул. Соколова, ул. Соликамская 2-я, ул. Софьи Перовской, ул. Староверова, ул. Студенческая, ул. Чкалова, ул. Шоссейная, ул. Яблочкова, шоссе Аксарайское (от ул. Бабаевского до а/д Восточный обход) | 91,2 |
| Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения второго класса (МГВ) | а/д Астрахань – Красный Яр (от ул. Краматорской до границы города), дамба в створе ул. Главная Продольная, мост Адмиралтейский, мост Варвациевский, мост Воздвиженский, мост Ивановский, мост Красный, мост Победы, мост Троицкий, мост ч/з Приволжский Затон, мост через ер.Солянка, мост Ямгурчевский, набережная Красная, пер. Бульварный, пер. Гаршина, пер. Ишимбаевский, пер. Ленинградский, пл. Красная, пл. Ленина, ул. Бакинская, ул. 1-я Котельная, ул. 1-я Перевозная, ул. 2-я Дербентская, ул. 3-я Рыбацкая, ул. 5-я Керченская, ул. Августовская, ул. Ак.Королева, ул. Ахшарумова, ул. Бабушкина, ул. Безжонова, ул. Б.Хмельницкого, ул. Б.Алексеева, ул. Бэра, ул. Вл.Комарова, ул. Волжских Зорь, ул. Воробьева, ул. Восточная наб. ер. Солянка, ул. Гагарина, ул. генерала Епишева, ул. Геологов, ул. Главная Продольная, ул. М. Горького, ул. Дзержинского, ул. Жадаева, ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Истринская, ул. Калинина, ул. К.Маркса, ул. Каширская, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Краматорская, ул. Краснодарская, ул. Куликова, ул. Ленина, ул. М.Горького, ул. Магнитогорская, ул. Минусинская, ул. Моздокская, ул. Н.Островского, ул. Набережная 1 Мая, ул. Н.Островского, ул. Новороссийская, ул. Ногина, ул. Огарева, ул. Октябрьская, ул. Победы, ул. Привокзальная, ул. Псковская, ул. Революционная, ул. Савушкина, ул. Свердлова, ул. Свободы, ул. Соликамская, ул. Староастраханская, ул. Толстого, ул. Фадеева, ул. Фиолетова, ул. Хибинская, ул. Энергетическая | 85,5 |
| Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения в центре города (МГЦ) | наб. реки Волги, пер. Бульварный, пер. Театральный, пер. Тихий, пл. Октябрьская, пр. губернатора Гужвина, ул. Аладьина, ул. Ан.Сергеева, ул. Володарского, ул. Дантона, ул. Ж.Марата, ул. Кибальчича, ул. Кирова, ул. Красного знамени, ул. Кремлевская, ул. лейтенанта Шмидта, ул. Ленина, ул. Пугачева, ул. Р.Люксембург, ул. Советская, ул. Советской Милиции, ул. Тредиаковского, ул. Трусова, ул. Тургенева, ул. Ульяновых, ул. Урицкого, ул. Фиолетова, ул. Халтурина, ул. Чернышевского | 13,3 |
| Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные (МРТ) | бул. Победы (от Комс. наб. до ул. Савушкина), дорога (в нежилой зоне Нововолжская), дорога в н/з Нововолжская, дорога в п. Солянка, мост Братский, мост ч/з протоку Серебрянная Воложка (с подъездами), наб. Золотой затон, наб. Казачьего ерика (северная), наб. Комсомольская, наб. Красная (от ул. Магнитогорской до ул. Барсовой), наб. Приволжского затона (восточная), пер. 3-й Углегорский, пер. Горького (от ер. Солянка до ул. Пушкина), пер. Комсомольский (от ул.Новороссийской до ул.Карагалинской), пер. Короленко (от ул. Дж. Рида до ул. Н. Островского), пер. Котовского, пер. Островского, пер. Речной, пер. Таманский, пер. Щекина, пл. Карла Маркса, пл. Свободы, пр. Бумажников, ул. 1-я Котельная (от ул. Адмирала Нахимова к Волге), ул. 11-й Красной Армии (от Б. Алексеева до садоводства), ул. 2-я Дербентская (от 3-ей Рыбацкой ул. до Автомобильной ул.), ул. 28-й армии, ул. 2-я Загородная, ул. 4-я Дорожная, ул. 4-я Котельная, ул. 7-я Железнодорожная (до ул. Углегорской), ул. III Интернационала (от ул. Калинина до наб. Красная), ул. Автомобильная, ул. Агрономическая, ул. Александрова и т.д. | 92,9 |
| Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные (МРП) | Мост Земляной, мост по ул.Мечникова, мост через Приволжский Затон (пеш.), наб. Красная (левобережная р.Кутум, от ул. С.Перовской до дамбы), пер. Советский, пл. К.Маркса, ул. III Интернационала (от ул. Ногина до Красной наб.), ул. Бабушкина (от ул. Калинина до Красной наб.), ул. Каховского, ул. Куйбышева (от бул. Победы до ул. Селенского), ул. Маяковского, ул. Молодой гвардии, ул. Н. Кочуевской, ул. Набережная 1 мая (левобережная сторона, от ул. Свердлова до наб. Красной), ул. Ногина (от III Интернационала до ул. Маяковского), ул. Саратовская, ул. Чалобяна (от ул. Ногина до ул. Свердлова), ул. Шелгунова | 6,5 |
| Улицы местного значения (УМ) | ул. Дунайская, ул. Вологодская, ул. Тамбовская, ул. Белинского, ул. Рылеева и др. | 488,5 |
| ИТОГО: | 967 |

1.1.3 Развитие сети улиц и дорог

Основу магистральной улично-дорожной сети составляют улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения 1 класса, продолженные на пригородных территориях скоростными дорогами и дорогами регулируемого движения 1 класса. Сеть магистралей высших классов представляет собой связную сеть. На застроенных территориях города сеть магистралей высших классов дополняется улицами общегородского значения 2 класса, улицами районного и местного значения, а на незастроенных пригородных территориях – дорогами 2 класса.

В сеть магистралей высших классов включены следующие существующие автодороги:

Существующие автодороги:

- Москва – Астрахань (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения),

- Астрахань – Махачкала (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения),

- Астрахань – Элиста (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения),

- Астрахань – Красный Яр – граница с Республикой Казахстан (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения),

- Астрахань – Волгоград (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения),

- Астрахань – Зеленга,

- Астрахань – Евпраксино,

- Астрахань – Камызяк (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения);

- автодорога Восточный обход, находящаяся в стадии завершения строительства (с повышением класса до магистральной дороги скоростного движения),

- автодорога Аксарайское шоссе, в которую включен построенный северный обход Кирикилинского промышленного района от автодороги Астрахань-Красный Яр до автодороги Астрахань – Волгоград и участок пересечения железнодорожных путей в северной горловине ст. Астрахань-2, строительство которого начато в 1980х годах (с повышением класса существующей дороги до магистрали непрерывного движения),

- автодорога Астрахань – Три протока, реконструируемая в магистраль непрерывного движения, связывающую Восточный обход с центральным деловым районом города – «Магнитогорский въезд», классифицируемая как «магистральная улица общегородского значения непрерывного движения.

Существующие улицы, мосты и путепроводы с вновь строящимися участками:

- Старый Волжский мост с подходами,

-ул. Анри Барбюса – Новый Волжский мост,

-ул. Желябова – ул. Боевая – Аэропортовское шоссе,

-набережные р. Кутум (Красная набережная),

-ул. Савушкина – ул. Латышева – проектируемый путепровод под ж.д. - ул. Авиационная (Августовская) – ул. Ереванская – ул. Латвийская,

-ул. Яблочкова – ул. Соликамская 2-я – ул. Староверова – ул.Автозаводская,

-ул. Победы – ул. Магнитогорская,

-ул. С. Перовской и автодорога на пос.Началово,

-ул. Кирова (от ул. Н. Островского) – Кубанская ул. – Фунтовское шоссе,

-ул. Студенческая – ул. Н. Островского – ул. Б. Хмельницкого – ул. Адм. Нахимова с выходом на автодорогу на Камызяк,

-ул. Краматорская – ул. Бабаевского – с продолжением по 3-му Углегорскому пер. до магистрали А (с путепроводом через железную дорогу), с выходом в новый жилой район и пригородную зону, с подключением дороги на Караагаш,

-Магистральная ул. - ул. Пушкина – ул. Пирогова – ул. Чкалова – ул. Вильямса – ул. Лобачевского - ул. Акмолинская.

Проектируемые магистрали:

-проектируемая «Транзитная общегородская магистраль непрерывного движения» – «Магистраль А» - от Аксарайского шоссе, вдоль железнодорожных путей, с пересечением р. Волги по Старому Волжскому мосту, до автодороги Астрахань – Махачкала с использованием участка существующего подъезда к ст. Трусово, классифицируемая как магистральная улица общегородского значения непрерывного движения,

-проектируемая автодорога «Стрелецкая магистраль» (входит в маршрут, связывающий ЕС, Россию, Казахстан и Китай, через Ростов, Волгоград, Астрахань) - от узла примыкания Аксарайского шоссе и Магистрали А у северной горловины ст. Астрахань-2 с пересечением р. Волги по вновь строящемуся Стрелецкому мосту (севернее п. Стрелецкое) и выходом на автодорогу Астрахань - Махачкала, классифицируемая как «магистральная дорога скоростного движения;

-проектируемая магистраль непрерывного движения «Николаевский обход» - от узла примыкания Аксарайского шоссе и Магистрали А у северной горловины ст. Астрахань-2 с пересечением р. Волги по вновь строящемуся Николаевскому мосту (в створе существующей наплавной железнодорожной переправы) и выходом по существующей автодороге Приволжский – Николаевка – Янго-Аскер на автодорогу Астрахань - Махачкала, классифицируемая как «магистральная улица общегородского значения непрерывного движения;

-проектируемые Межболдинский пр. и Казахский пр., проходящие от существующего моста через р. Кривая Болда восточнее застройки микрорайона п. Свободный с новым мостовым переходом через р. Прямая Болда, пересечением р. Казачий ерик, р. Кутум до п. Три Протока, с выходом на Восточный обход,

-проектируемая магистраль, соединяющая Завокзальный и Межболдинский районы, по продолжению Зеленой ул., с мостом через р. Прямая Болда и мостом через р. Кривая Болда с выходом на Восточный обход,

-проектируемый пр. Мира – от Нового Волжского моста – до выхода на автодорогу Астрахань – Махачкала,

-проектируемый Нововолжский пр. – от Магистральной ул. параллельно железнодорожным путям до соединения с магистралью Старый Волжский Мост – ст. Трусово – автодорога Астрахань – Махачкала,

-перспективная меридиональная магистраль от ст. Трусово  до автодороги Астрахань – Элиста.

Основные мероприятия по развитию магистральной и местной сети в ранее освоенных районах:

- расширение проезжих частей перед пересечениями,

- устройство полноценного поперечного профиля с максимально возможным сохранением застройки и зеленых насаждений,

- выделение полос для движения маршрутных транспортных средств,

- строительство или реконструкция центральных островков на основе расчетов уровня безопасности движения, пропускной способности магистралей и пересечений,

- достройка недостающих участков сети.

Таблица 1.6. Магистрали общегородского значения непрерывного движения и регулируемого движения 1 класса на территории г. Астрахани

| Номер п/п | Номер на схеме | Наименования улиц и дорог, входящих в магистраль | Основные мероприятия по градостроительному развитию магистралей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Магистрали общегородского значения регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой на основе существующих улиц и дорог |
| 1.1 | 1 | ул. Адмиралтейская (ул. Желябова) – ул. Боевая – Аэропортовское шоссе | 1) Реконструкция участка ул. Боевой от ул. Свободы до ул. Бакинской, реконструкция других участков с целью приведения продольного и поперечного профиля проезжей части к нормативным величинам. |
|  |  |  | 2) Реконструкция пешеходных путей сообщения по ул. Адмиралтейской (Желябова) с целью повышения безопасности движения и включения их в общегородскую пешеходную сеть, организации туристических маршрутов. |
|  |  |  | 3) Строительство примыкания ул. Боевой к Магистрали А. |
|  |  |  | 4) Переустройство Аэропортовского шоссе в улицу общегородского значения – главную въездную улицу города со стороны аэропорта. |
| 1.2 | 2 | Новый Волжский мост - ул. Анри Барбюса – ул. Победы – ул. Магнитогорская –автодорога Астрахань - Три протока | 1)Строительство пешеходного надземного перехода на пересечении ул. А. Барбюса и ул. Савушкина. |
|  |  |  | 2) Реконструкция узла на пересечении ул. А. Барбюса с ул. Победы для подключения Магистрали А. |
|  |  |  | 3) Реконструкция Привокзальной площади с целью пропуска магистрали А в разных уровнях с пешеходными путями сообщения, устройства безопасных и удобных подъездов и подходов к железнодорожному и автовокзалу, устройства стоянок автомобилей, строительства многофункционального комплекса по обслуживанию пассажиров, включающего пешеходный надземный переход через ул. Победы. |
|  |  |  | 4) Строительство проездов на площади К. Маркса для соединения ул. Победы с ул. Магнитогорской. Строительство пешеходного надземного перехода через ул. Победы у цирка в комплексе с перспективной остановкой трамвая. |
|  |  |  | 5) Расширение Магнитогорской ул., строительство новой проезжей части, устройство линии трамвая по ул. Магнитогорской на обособленном полотне от ул. Победы до ул. Фадеева. |
|  |  |  | 7) Строительство примыкания Магнитогорской ул. к Магистрали А. |
|  |  |  | 8) Строительство путепровода через магистраль А и железную дорогу |
|  |  |  | 9) Реконструкция автодороги Астрахань-Три протоки с целью преобразования ее во въездную магистраль (с повышением категории IВ). |
| 1.3 | 3 | ул. Яблочкова – ул. Соликамская 2-я – ул. Староверова – Автозаправочная ул. | 1) Ликвидация трамвайного пути с переустройством поперечного профиля. |
|  |  |  | 2) Реконструкция узла пересечения ул. Яблочкова с железной дорогой, ул. Минусинской, в том числе: |
|  |  |  | а) реконструкция путепровода с целью приведения параметров проезжей части к нормативным величинам, устройства пропуска магистрали А с западной стороны от железной дороги и ул. Герасименко – с восточной, |
|  |  |  | б) перепланировка пересечения ул. Яблочкова и ул. Минусинской с целью обеспечения безопасных условий движения пешеходов и транспорта, повышения пропускной способности пересечения. |
|  |  |  | 3) Реконструкция моста через р. Прямая Болда с целью расширения проезжей части. |
|  |  |  | 4) Расширение ул. Соликамская 2-я и строительство ее дублера по ул. Цюрупы и ул. Соликамская с целью повышения пропускной способности, повышения безопасности движения пешеходов и транспорта. |
|  |  |  | 5) Переустройство магистрального участка ул. Староверова в улицу общегородского значения, устройство полноценного пересечения в одном уровне с существующей дорогой в садоводства и проектируемой «Восточной соединительной магистралью». |
|  |  |  | 6) Реконструкция моста через р. Кривая Болда с целью расширения проезжей части. |
|  |  |  | 7) Расширение Автозаправочной ул., переустройство в улицу общегородского значения. |
|  |  |  | 8) Строительство узла в одном или в двух уровнях на пересечении Автозаправочной ул., с автодорогой «Обход Кирикилинского промузла» (предлагаемой к переводу в магистраль непрерывного движения). |
|  |  |  | 9) Строительство продолжения Автозаправочной ул., на север, до границы города |
| 1.4 | 4 | ул. Савушкина – ул. Латышева – ул. Авиационная (Августовская) – ул. Ереванская – ул. Рыбинская – ул. Латвийская | Строительство узла на пересечении ул. Латышева к магистрали А. |
|  |  |  | Строительство путепровода под железнодорожными путями и магистралью А для соединения ул. Латышева и ул. Авиационная. |
|  |  |  | Устройство соединения Августовской и Авиационной ул. с ликвидацией железнодорожного подъездного пути. |
|  |  |  | Расширение проезжих частей ул. Авиационная и ул. Августовская, реконструкция Ереванской, Рыбинской, Латвийской улиц с целью приведения их в соответствие с нормативными требованиями. |
| 1.5 | 5 | ул. С. Перовской - Началовское шоссе | 1) Ликвидация трамвайного пути с переустройством поперечного профиля. |
|  |  |  | 2) Устройство примыкания к магистрали А с реконструкцией проезда под железной дорогой и устройством примыкания ул. Б. Алексеева |
|  |  |  | 3) Реконструкция участка, проходящего вдоль кладбища, с целью увеличения радиусов поворотов до нормативных величин, улучшения поперечного профиля. |
|  |  |  | 4) Переустройство Началовского шоссе в улицу общегородского значения – главную въездную улицу города с восточной стороны. |
| 1.6 | 6 | Кубанская ул. – Фунтовское шоссе | Строительство узла на пересечении Кубанской ул. и магистрали А. |
|  |  |  | Переустройство Фунтовского шоссе в улицу общегородского значения – главную въездную улицу города с юго-восточной стороны. |
| 1.7 | 7 | Старый Волжский мост с подходами, набережная Приволжского затона | Реконструкция моста с целью включения его в магистраль А (непрерывного движения) |
| 1.8 | 8 | ул. Студенческая – ул. Н. Островского – ул. Б. Хмельницкого – ул. Адм. Нахимова с выходом на автодорогу на Камызяк | Реконструкция проезжих частей и пешеходных путей сообщения (включая переходы) на всем протяжении с целью повышения безопасности и удобства движения пешеходов и транспорта. |
|  |  |  | Завершение строительства узла на пересечении ул. Б. Хмельницкого к магистрали А с устройством соединения узла проездом с ул. Н. Островского. |
|  |  |  | Переустройство трамвайного пути (выделение обособленного полотна). |
| 1.9 | 9 | ул. Краматорская – ул. Бабаевского – с продолжением по 3-му Углегорскому пер. до магистралиА (с путепроводом через железную дорогу), с выходом в новый район застройки и пригородную зону, с подключением дороги на Караагаш | Расширение ул. Краматорской с реконструкцией проезжих частей и пешеходных путей сообщения с целью приведения в соответствие с параметрами улицы общегородского значения – главной въездной улицы с северо-восточной стороны. |
|  |  |  | Реконструкция ул. Бабаевского, расширение 3-го Углегорского пер. с целью создания магистрали общегородского значения. |
|  |  |  | Строительство путепровода через железную дорогу и узла на пересечении с магистралью А. |
|  |  |  | Строительство улицы в новом районе застройки и ее продолжения до проектируемой Николаевской магистрали. |
| 1.10 | 10 | Волгоградское шоссе – ул. Советской Гвардии - ул. Магистральная - ул. Пушкина – ул. Пирогова – ул. Чкалова – ул. Вильямса – ул. Лобачевского – ул. Акмолинская | Перевод Магистральной ул. из автодорог федерального значения в улицы общегородского значения. |
|  |  |  | Реконструкция проезжих частей и пешеходных путей сообщения на всем протяжении с целью приведения в соответствие нормам, повышения безопасности движения пешеходов и транспорта, в том числе сглаживание продольного профиля на отдельных участках ул. Магистральной. |
|  |  |  | Строительство путепровода на пересечении Магистральной ул. с подъездными путями от ст. Правый Берег к портово-промышленной зоне и перспективной Николаевской магистралью. |
|  |  |  | Ликвидация переездов в одном уровне по ул. Советской Гвардии (за счет строительства путепровода для железнодорожного пути), по Магистральной ул. у АЦКК, Заводской пл. (закрытие). |
| 2. Проектируемые магистрали общегородского значения с регулируемым движением 1 класса - с большой транспортной нагрузкой |
| 2.1 | 11 | Магистраль «ВСМ» - «Восточная соединительная магистраль», от перспективного «Северного обхода», включает существующее Аксарайское шоссе и мост через р. Кривая Болда, проектируемый Межболдинский пр. (восточнее застройки микрорайона п. Свободный), новый мост через р. Прямая Болда, проектируемый Казахский пр. (по трассе Космической ул.), новый мост через р. Казачий ерик и новый мост через р. Кутум. Примыкает к автодороге Астрахань – Три протока и соединяется с автодорогой Восточный обход, автодорогой – подход к ул. Рождественского. |
| 2.2 | 12 | Магистраль «Царевская» - от автодороги ул. Рождественского - Восточный обход, ул. Рождественского (восточный участок), пробивка севернее территории кладбища, новый мост через р. Царев, участок ул. 1-я Котельная до Аэропортовского шоссе |
| 2.3 | 13 | Магистраль «Зеленая», соединяющая Завокзальный и Межболдинский районы, по продолжению Зеленой ул., с новыми мостами через р. Прямая Болда и р. Кривая Болда, с выходом на Восточный обход |
| 2.4 | 14 | Магистраль «пр. Мира» – от Нового Волжского моста с путепроводом над ж.д. путями до выхода на автодорогу Астрахань – Махачкала и далее, до соединения с Николаевской дорогой |
| 2.5 | 15 | Магистраль «Нововолжский пр.» – от Магистральной ул. параллельно железнодорожным путям ст. Нововолжская до соединения с магистралью Старый Волжский Мост – ст. Трусово – автодорога Астрахань – Махачкала |
| 2.6 | 16 | Меридиональная магистраль от ст. Трусово до автодороги Астрахань – Элиста |
| 2.7 | 17 | Магистраль «Таможенный пр.» - магистраль широтного направления, соединяющая ул. Чкалова с автодорогой Астрахань – Махачкала |
| 3. Существующие автодороги в пределах городской территории, переводимые в магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения: |
| 3.1 | КМ | Автодорога территориального значения «Обход Кирикилинского промузла», от автодороги Астрахань – Волгоград до автодороги Астрахань – Красный Яр | Приведение к нормативным параметрам улиц общегородского значения непрерывного движения |
| 3.2 | АВ | Участок автодороги Астрахань – Аксарайский - Волгоград до границы города | То же |
| 4. Проектируемые магистрали общегородского значения непрерывного движения |
| 4.1 | А | Магистраль «А» - «Транзитная общегородская магистраль непрерывного движения» – от существующего участка магистрали (от автодороги Астрахань – Волгоград, с пересечением железнодорожных путей в северной горловине ст. Астрахань-2, с пересечением р. Кривая Болда, р. Прямая Болда по вновь строящимся мостам выше существующих железнодорожных мостов) с пересечением Привокзальной площади у ст. Астрахань-1, вдоль железнодорожных путей перегона ст. Астрахань -1 - ст. Кутум, с пересечением р. Волги по Старому Волжскому мосту (подлежащему реконструкции), до участка существующего подъезда к ст. Трусово, с выходом на автодорогу Астрахань – Махачкала. |
| 4.2 | Н | Магистраль «Н» - «Николаевская» - .от узла примыкания Магистрали А у северной горловины ст. Астрахань-2 с пересечением р. Волги по вновь строящемуся Николаевскому мосту в створе существующей наплавной железнодорожной переправы и выходом к автодороге Приволжский – Николаевка – Янги-Аскер (Солянка – Тинаки) с развязкой на пересечении с автодорогой Астрахань – Махачкала. |

В таблице 1.7.  представлен перечень основных мостовых переходов на сети магистралей.

На рисунке 1.1. приведена схема размещения основных узлов на городских и скоростных магистралях.

В таблице 1.8. и 1.9. приведены основные характеристики узлов на городских и скоростных магистралях.

Таблица 1.7. Основные мостовые переходы на сети магистралей высших классов

| № п/ п | Название | Тип градостроительных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Старый Волжский мост | Реконструкция (расчетный срок) |
| 2 | Новый Волжский мост |  |
| 3 | Николаевский Волжский мост | Новое строительство (расчетный срок) |
| 4 | Стрелецкий Волжский мост | Новое строительство (1 очередь) |
| 5 | мост через р. Кривая Болда по магистрали А | Новое строительство (1 очередь) |
| 6 | мост через р. Кривая Болда по ул. Староверова | Реконструкция (расчетный срок) |
| 7 | мост через р. Прямая Болда по ул. Яблочкова | Реконструкция (расчетный срок) |
| 8 | мост через р. Прямая Болда по ул. Зеленой | Новое строительство (расчетный срок) |
| 9 | мост через р. Прямая Болда по ул. Патона | Новое строительство (расчетный срок) |
| 10 | мост через р. Кривая Болда по продолжению ул. Зеленой | Новое строительство (расчетный срок) |
| 11 | мост через р. Бушма |  |
| 12 | мост через р. Болда по Восточному обходу |  |
| 13 | мост через р. Царев по Восточному обходу | Завершение строительства |
| 14 | мост через р. Кизань по автодороге на Травино |  |
| 15 | мост через р. Кутум по пр. Казахскому | Новое строительство (расчетный срок) |
| 16 | мост через р. Царев по ул. Боевой |  |
| 17 | мост Таможенный |  |
| 18 | мост Коммерческий |  |
| 19 | мост через р. Кутум по ул. Студенческой |  |
| 20 | мост через Ерик Казачий по ул. Ереванской |  |
| 21 | мост через р. Кутум по ул. Магнитогорской |  |
| 22 | мост через Казачий ерик по автодороге Астрахань – Зеленга |  |

Таблица 1.8. Перечень узлов на городских магистралях

| Код | Тип строительных мероп-ий | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| А-1 | НОВ1 | Заболдинский узел | на пересечении маг. А и проект. ул. Левобережная Заболдинская |
| А-3 | НОВ1 | Латышевский узел | на пересечении маг. А и ул. Латышева |
| А-4 | НОВ1 | Вокзальный узел |  |
| А-5 | НОВ2 | Никитинский узел | на пересечении маг. А и Никитинского пер. |
| А-6 | НОВ2 | Перовский узел | на пересечении маг. А и ул. С. Перовской |
| А-7 | НОВ2 | Магнитогорский узел | на пересечении маг. А и продолжении Магнитогорской ул. с выходом на автодорогу на Три Протока |
| А-8 | НОВ2 | Кубанский узел | на пересечении маг. А и Кубанской ул. |
| А-9 | НОВ2 | Узел на ул. Боевой | на пересечении маг. А и Боевой ул. |
| А-10 | РЕК1 | Хмельницкий узел | на пересечении маг. А и ул. Б. Хмельницкого |
| А-11 |  | Левобережный узел Старого Волжского моста |  |
| А-12 |  | Правобережный узел Старого Волжского моста |  |
| А-13 | НОВ2 | Трусовский узел на Магистрали А | На Магистрали А при пересечении с железнодорожными путями и Нововолжским пр. |
| КМ-1 | НОВ2 | Восточный-1 | пересечение Аксарайского шоссе с Восточным обходом в Кирикилинском промузле |
| КМ-2 | РЕК2 | Махачкалинский-3 | Пересечение Кирикилинской магистрли с автодорогой Астрахань-Волгогорад |
| Н-1 |  | Левобережный узел Нового Волжского моста |  |
| Н-2 |  | Правобережный узел Нового Волжского моста |  |
| Н-3 | НОВ2 | Нововолжский узел на пересечении пр. Мира и пр. Нововолжского |  |
| НМ-1 | НОВ2 | Северный-2 | Пересечение Кирикилинской магистрали с проект. продолж. Николаевской магистрали |
| НМ-2 | НОВ2 | Левобережный узел на Николаевском обходе | на пересечении Николаевской магистрали и проект. Левобережнолй Заболдинской ул. |
| НМ-3 | НОВ2 | Правобережный узел на Николаевской | на пересечении Николаевской магистрали и ул. Магистральной |
| НМ-4 | НОВ2 | Нововолжский узел на Николаевском обходе | на пересечении Николаевской магистрали и ж.д. ст. Нововолжская - Новолесная |
| СО-2 | НОВ2 | Северный-2 | Пересечение а/д на Караагаш с магистралью А |

Примечание:

НОВ1 – планируемые к строительству в первую очередь;

НОВ2 – планируемые к строительству на расчетный срок;

РЕК1 – планируемые к реконструкции на первую очередь;

РЕК2 – планируемые к реконструкции на расчетный срок.

Таблица 1.9. Перечень узлов на скоростных магистралях

| Код | Тип строительных мероприятий | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| АК-1 | НОВ 2 | Кирикили-1 | Пересечение а/д Астрахань-Волгоград с проект. Кирикилинской магистралью2 |
| АК-2 | НОВ 2 |  | Пересечение а/д Астрахань - Красный Яр с проект. Кирикилинской магистралью2 |
| АМ-1 | НОВ 2 | Махачкалинский-1 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с автодорогой М-6 и Магистральной ул. |
| АМ-3 | НОВ 2 | Махачкалинский-2 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с прод. пр. Бумажников |
| АМ-4 | РЕК 2 | Махачкалинский-3 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с автодорогой Солянка - Тинаки |
| АМ-5 | НОВ 2 | Махачкалинский-3А | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с продолжением пр. Мира |
| АМ-6 |  | Махачкалинский-4 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с Трусовской автодорогой |
| АМ-7 | НОВ 2 | Махачкалинский-5 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с автодорогой на Старокучергановку |
| АМ-8 |  | Махачкалинский-6 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с автодорогой на Элисту |
| АМ-9 | РЕК 2 | Махачкалинский-7 | Пересечение автодороги Астрахань-Махачкала с автодорогой на Ильинку |
| ВО-1 |  | Восточный-1 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой на Красный Яр |
| ВО-2 | НОВ 2 | Восточный-2 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой в Межболдинский район |
| ВО-3 |  | Восточный-3 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой на Зеленгу |
| ВО-4 | НОВ 2 | Восточный-4 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой на Начало |
| ВО-5 | НОВ 2 | Восточный-5 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой на Началово |
| ВО-6 | НОВ 2 | Восточный-6 | Подключение автодороги на Три Протока к Восточному обходу |
| ВО-8 | НОВ 2 | Восточный-8 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой на Евпраксино |
| ВО-9 | НОВ 2 | Восточный-9 | Пересечение Восточного обхода с автодорогой на Камызяк |
| СО-1 | НОВ 2 | Стрелецкий-1 | Пересечение Стрелецкой магистрали с дорогой на Караагаш |

Примечание:

НОВ1 – планируемые к строительству в первую очередь;

НОВ2 – планируемые к строительству на расчетный срок;

РЕК1 – планируемые к реконструкции на первую очередь;

РЕК2 – планируемые к реконструкции на расчетный срок.

Объем нового строительства магистралей на территории города составит – на первую очередь 23 км и к расчетному сроку 184 км (относительно современного положения).

По Астраханской городской транспортной системе протяженность магистральной сети должна вырасти к расчетному сроку до 649 км против 472 км, имеющихся сегодня.

При планировании нового строительства следует учесть большой объем реконструкции. Практически каждая существующая магистраль нуждается в проведении восстановительных работ и работ по повышению качества проезжих частей, пешеходных путей сообщения, ремонта или нового строительства ливневой канализации и других инженерных сетей.

Основные мероприятия в ранее освоенных районах - реконструкция существующих магистралей общегородского и районного значения, в том числе: расширение проезжих частей перед пересечениями, устройство полноценного поперечного профиля с максимально возможным сохранением застройки и зеленых насаждений, выделение полос для движения маршрутных транспортных средств, создание или реконструкция центральных островков на основе расчетов уровня безопасности движения, пропускной способности магистралей и пересечений, достройка недостающих участков сети.

Пробивка новых участков магистралей со сносом застройки предусматривается только в исключительных случаях, в комплексе с реновацией застройки. Предполагается, что новое строительство и реконструкция магистралей на застроенных территориях будет приводить к повышению стоимости земель и недвижимости.

Рисунок 1.1. Схема размещения основных узлов на скоростных  и городских магистралях

1.1.4   Упорядочение и развитие улично-дорожной сети местного значения

Задачи упорядочения и развития улично-дорожной сети местного значения получают в Генеральном плане новую постановку, обусловленную, прежде всего, новыми условиями землепользования.

Проектом Генерального плана предлагается различать улицы местного значения и внутриквартальные проезды. Улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения и магистралей более высокого класса с отдельными земельными участками.

Внутриквартальные проезды должны включаться в сеть улиц и дорог общего пользования.

Основной задачей формирования местной сети в микрорайонах многоэтажной застройки является обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов.

Улицы и проезды на территориях бывших садоводств должны быть включены в общедоступную городскую улично-дорожную сеть. Этот процесс должен сопровождаться реконструкцией дорожного полотна, устройством инженерных коммуникаций, в первую очередь, ливневой канализации.

Оценка объема реконструкции и нового строительства ведется исходя из следующих обобщенных показателей:

1) Протяженность существующей местной сети составляет, по вычислению протяженности на электронной карте (предоставленной Заказчиком), около 368 км.  В ходе проектирования выявлено, что не вся местная уличная сеть показана на электронной карте. Протяженность неучтенной местной сети принята в 10 проц. от учтенной – 37 км, а общая протяженность – 406 км.

Следовательно, плотность местной сети в целом по застроенной части города, имеющей площадь 143 кв. км,  составляет 2,83 км на кв. км.

2) В проектный период будет происходить расширение освоенной территории, дробление земельных участков и рост плотности местной сети. Проектные решения по планировке сети местных улиц и проездов будут определяться на стадии разработки проектов планировки. Мы полагаем, что рост плотности составит на первую очередь реализации генплана до 3,5 км на кв. км, а на расчетный срок – до 5 км на кв. км. Это означает, что протяженность местной сети должна составить на первую очередь 550 км (освоенная территория 157 кв. км), на расчетный срок – 833 км (освоенная территория 167 кв. км).

1.1.5. Сводные показатели развития улично-дорожной сети

Протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием вычислена на основании сведений Управления городского хозяйства и благоустройства Администрации города (письмо от 15.12.04 №01-03/2767). По предоставленной информации протяженность УДС городского и районного значения с усовершенствованным покрытием равна 242 км. К этим данным добавлена протяженность автодорог, проходящих по территории города, а также улиц местного значения с усовершенствованным покрытием 134 км  (40% от общей протяженности автодорог и  улиц местного значения).

Таблица 1.10. Сводные характеристики магистральной улично-дорожной сети

| Показатель | Изм. | Сущ. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| По Астраханской городской транспортной системе |
| Протяженность магистральных улиц и дорог – всего (по классификации СНиП 2.07.01 – 89*), в том числе: | км | 472 | 694 |
| магистральных дорог скоростного движения | км | 39 | 55 |
| магистральных дорог регулируемого движения | км | 138 | 157 |
| магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения | км | 5 | 42 |
| магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 190 | 290 |
| магистральных улиц районного значения, показанных на схеме транспортной инфраструктуры Генерального плана | км | 100 | 120 |
| магистральных улиц районного значения, местоположение которых устанавливается проектами планировки | км | 0 | 30 |
| По территории г. Астрахани в проектных границах |
| Протяженность магистральной сети | км | 294 | 428 |
| протяженность сети местного значения, показанных на схеме транспортной инфраструктуры Генерального плана | км | 349 | 353 |
| протяженность сети местного значения, не показанных на схеме транспортной инфраструктуры Генерального плана | км | 37 | 457 |
| Площадь обслуживаемой территории с учетом коэффициента застройки | кв. км | 143 | 167 |
| Плотность магистральной сети | км/кв. км | 2,05 | 2,57 |
| Всего улиц местного значения | км | 386 | 348 |
| Плотность местной сети | км/кв. км | 2,70 | 4,86 |
| Общая протяженность УДС | км | 680 | 893 |
| в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 376 | 893 |
| Плотность УДС | км/кв. км | 4,75 | 5,35 |
| Количество мостовых переходов через р. Волгу | ед. | 2 | 4 |

1.1.6. Предложения по развитию пешеходных путей сообщения

Конкретные решения по планировке пешеходных путей сообщения должны определяться на стадии разработки Комплексной транспортной схемы и проектов планировки.

Первоочередные адреса для устройства внеуличных пешеходных переходов, согласно Комплексной транспортной схеме (2008г.):

- ул. А. Барбюса – пересечение с ул. Савушкина,

- ул. Победы у Цирка,

- ул. Победы – пл. Привокзальная,

- ул. Кубанская – ул.3-я Рыбацкая.

Перспективной задачей является создание велосипедных путей сообщения, ведущих в рекреационные зоны: на Городской остров, в спортивно-рекреационную часть микрорайона Комсомольской набережной, центрального стадиона и перспективной рекреационной зоны на острове Обливной. Создание системы велосипедных путей сообщения поможет решению задачи оздоровления населения, решению задачи по ограничению движения на индивидуальном автотранспорте.

Существующие пешеходно-рекреационные зоны предлагается дополнить новыми:

- о-в Обливной;

- зона спортивного комплекса на ул. Николая Островского;

- рекреационный центр на р. Царев;

- пл. Хлебникова, у истока р. Кутум (левый берег).

# 2. ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

## 2.1. Проектные предложения

2.1.1. Общие положения

Главной задачей на ближайшие 5-10 лет является сохранение привлекательности системы общественного транспорта для всех видов передвижений. Необходимо остановить отток пассажиров на индивидуальный транспорт и сохранить долю объема перевозок, осваиваемую общественным транспортом, в интервале от 52 до 61 процентов от общего объема перевозок.

Стабилизация доли участия общественного транспорта в перевозках позволит предотвратить перегрузку магистральной сети города движущимся транспортом и перегрузку улиц центрального планировочного района стоящими автомобилями.

Для стабилизации работы общественного транспорта и повышения качества транспортных  услуг в ближайший период – в течение 5 лет - необходимо решение следующих задач:

А) создание системы координированного управления дорожным движением и движением общественного транспорта по регулярным маршрутам, что должно обеспечить повышение скорости и надежности сообщения. Решение этой задачи требует повышения уровня управления частными перевозчиками, ограничения сетевого интервала на наиболее нагруженных участках транспортной сети;

Б) увеличение провозной способности линий общественного транспорта, связывающих периферийные районы города с центром, в первую очередь, с Заболдинским планировочным районом и Северным Трусовским районом. Решение этой задачи требует  отвода грузового и транзитного движения с магистралей, по которым проходят линии общественного транспорта - на вновь строящуюся магистраль А и, в перспективе – на Николаевский и Северный обходы города;

В) увеличение плотности сети общественного транспорта, устройство удобных остановочных пунктов, удобных автостанций и автовокзала, устройство полноценных конечных пунктов. Радиус подхода к остановочным пунктам в зонах многоэтажной застройки и в центральной деловой зоне не должен превышать 400 м; в зонах малоэтажной застройки – 800 м;

Г) повышение комфортабельности подвижного состава, переход к использованию подвижного состава большой вместимости на маршрутах с достаточно большим и устойчивым пассажиропотоком;

Д) повышение регулярности движения и продление времени работы общественного транспорта.

В более отдаленный период, к 2020 – 2025 гг., повышение качества услуг общественного транспорта может быть достигнуто за счет восстановления работы рельсового транспорта – скоростного трамвая.

Пропускная способность магистралей и узлов магистральной сети должна определяться с учетом приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования.

2.1.2. Воссоздание трамвайного транспорта

Основу развития сети скоростного трамвая составляют Меридиональный диаметр и Восточный радиус.

Меридиональный диаметр (17,4 км) соединяет район Университета и Центральный стадион с Главным железнодорожным и автобусным вокзалами, активно развивающейся деловой зоной вдоль пр. Победы и пл. К. Маркса, торговыми зонами «Большие Исады» и «Татар-базар», новым жилым районом по ул. Плещеева, сложившимися жилыми районами вдоль ул. Адм. Нахимова.

Восточный радиус (7,3 км) соединяет центр города с жилыми микрорайонами по ул. Куликова, ул. Космонавта Комарова и новым жилым районом по Началовскому шоссе (район проектируемого Казахского пр.). Центральный узел сети скоростного трамвая располагается в районе существующего трамвайно-троллейбусного депо на пл. К. Маркса. Трасса скоростного трамвая прокладывается на обособленном полотне.

Общая протяженность трамвайной сети к 2025 году должна составить 25 км (по оси улиц).

Скоростной трамвай может взять на себя до 13,7 проц. от общего объема перевозок или 24,8 млн. пасс. в год (по расчету Комплексной транспортной схемы г. Астрахани, 2008 г). Исходные показатели, заложенные в расчет, и результаты расчетов нуждаются в уточнении на следующей стадии проектирования, с учетом фактических условий движения конкурентных видов транспорта.

Конечные пункты для оборота подвижного состава трамвая могут быть специализированными или совмещенными с троллейбусными и автобусными конечными пунктами. Рекомендуется приобретение нового подвижного состава с двумя кабинами управления и дверями с двух сторон вагона, что позволит отказаться от оборотных петель, сократит площадь требуемых земельных участков и повысит эксплуатационную скорость.

Данным проектом предлагается размещение нового депо скоростного трамвая, в районе бывшей промзоны восточнее судоверфи им. Кирова (на Восточном радиусе) на 100 вагонов.

2.1.3. Развитие троллейбусного транспорта

Существующие троллейбусные линии дополняются вновь строящимися участками:

-от ул. Н. Островского по ул. Студенческой, ул. С. Перовской, ул. Каховского, ул. Писарева с выходом на ул. Победы к цирку,

-от ул. Победы по ул. Яблочкова до ул. Авиационной,

-по ул. Желябова от ул. Свердлова до ул. Ю. Селенского и соединением с линией по ул. Савушкина,

-от ул. Латышева по ул. Авиационной (с использованием нового путепровода), ул. Рыбинской, ул. Латвийской,

-от ул. Латвийской на восток по проектируемой Болдинской ул. до ул. Садовских, где строится новая конечная станция,

-от ул. Авиационной по ул. Соликамской, ул. Староверова, Автозаправочной ул., Энергетической ул. до новой конечной станции «Румынский полигон» (после завершения реконструкции мостов через р. Прямая Болда и р. Кривая Болда),

-от конечной станции «Ерик Солянка» по ул. Магистральной (после завершения ее реконструкции) до АЦКК.

Все улицы, по которым прокладываются линии троллейбуса, должны иметь 4х или 6-ти полосные проезжие части. Допустимо прохождение линии троллейбуса по улицам с трехполосной проезжей частью при одностороннем движении транспорта.

Усложнение узлов пересечений троллейбусных линий (устройство дополнительных кривых) допускается только на основании расчета пропускной способности узла с учетом всех видов транспорта.

Депо троллейбуса размещается на новом участке на 1-ой Котельной ул. Емкость депо – 100 ед. подвижного состава. Депо может быть совмещено с автобусным парком, емкость совмещенного парка – 300 ед. подвижного состава.

2.1.4. Развитие автобусного транспорта

Проектом Генерального плана предлагается сохранение роли автобусного транспорта, включающего перевозки в режиме маршрутного такси, в транспортной системе г. Астрахани.

Приоритетными задачами в аспекте развития сети автобусного транспорта являются:

•	благоустройство действующих магистралей – оборудование посадочных площадок и пешеходных переходов (в одном уровне с проезжей частью и внеуличных), устройство ливневой канализации, устройство освещения

•	строительство новых магистралей со всеми элементами благоустройства, которые необходимы для нормальной эксплуатации автобусного транспорта

•	обустройство пересадочных пунктов и конечных пунктов для отстоя автобусов в соответствии с нормативами.

Маршрутная сеть автобуса, места остановочных и конечных пунктов должны определяться с учетом параметров действующей и проектируемой магистральной улично-дорожной сети.

На магистральных дорогах скоростного движения и магистральных улицах непрерывного движения предлагается устройство сети экспресс-автобусов для пропуска пригородных и междугородних автобусных маршрутов с остановочными пунктами в главных пересадочных узлах (на Привокзальной пл. и др.).

На улицах общегородского и районного значения должны предусматриваться остановочные пункты для остановок автобусов городских маршрутов на расстоянии между остановками, как правило, от 300 до 600 м.  Плотность сети обычного автобуса должна обеспечивать доступность до остановочных пунктов в зонах многоэтажной застройки не более 400 м и в зонах малоэтажной застройки – не более 800 м. Следует стремиться к минимизации пешеходных подходов к остановкам при сохранении приемлемого сетевого интервала движения.

Протяженность сети обычных автобусных линий возрастает с 235 км до 369 км, а сеть экспресс-линий составит 77 км (в границах Астраханской городской транспортной системы).

Таблица 2.1. Протяженность сети автобусного транспорта

Основной пересадочный пункт сохраняется в главном пассажирском узле города – на Привокзальной площади. Узел обеспечивает пересадку пассажиров на маршрутах внутригородских сообщений, посадку/высадку на маршруты пригородных сообщений и посадку/высадку на маршруты междугородних и международных сообщений. В узле находится главный железнодорожный вокзал и автовокзал. Автовокзал размещается в новом здании располагаемом на площадке между железнодорожными путями и проектируемой магистралью А. Площадка для посадки-высадки пассажиров и отстоя автобусов связывается проездами с магистралью А и Привокзальной площадью.

Автостанция «Большие Исады» должна быть перенесена на новую площадку в увязке с реконструкцией улицы Магнитогорской.

Для обслуживания пассажиров пригородных маршрутов, следующих в направлении на Камызяк, устраивается новая автостанция в пос. Советском в увязке с пересадочным узлом на городские маршруты.

Для обеспечения эксплуатации городских и пригородных маршрутов благоустраивается 20 существующих конечных пунктов, строится 9 новых конечных пунктов.

Для хранения и технического обслуживания подвижного состава автобусного транспорта предлагается использовать существующие площадки:

- в Центральном планировочном районе – на ул. Брестской 28 и ул. Брестской 34

- в Завокзальном планировочном районе – на ул. Соколова 1

- в  Кирикилинском планировочном районе – на ул. Энергетической, д.2

- в Южном Трусовском планировочном районе – на ул. Бакинской 63.

Кроме того, хранение и техническое обслуживание автобусов может производиться в проектируемом троллейбусно-автобусном депо на ул. 1-ой Котельной.

Таблица 2.2. Развитие системы пересадочных узлов и конечных пунктов

| Код | Название | Тип узла, пункта | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привокзальная площадь | пересадочный узел с автовокзалом | реконструкция, строительство автовокзала |
| 2 | Большие Исады | пересадочный узел с автовокзалом | перенос на новую площадку, строительство автостанции |
| 3 | пл. Октябрьская | пересадочный узел | благоустройство |
| 4 | п. Солянка | пересадочный узел (совмещение с троллейбусным кольцом) | благоустройство |
| 5 | Мостострой | пересадочный узел | благоустройство |
| 6 | п. Советский | пересадочный узел с автовокзалом | перенос на новую площадку, строительство автостанции |
| 7 | п. Морской | конечный пункт городских и пригородных маршрутов | благоустройство |
| 8 | Началовское шоссе | конечный пункт городских и пригородных маршрутов | новое строительство |
| 9 | ул.Бабаевского | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 10 | п. Стрелецкое | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 11 | Универмаг "Горизонт" | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 12 | Микрорайон 6 АЦКК | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 14 | Заячий остров | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 15 | микрорайон им.3 Интернационала | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 16 | ул. Латышева | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство площадки перед стадионом или организация новой площадки |
| 17 | ст. Трусово | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 18 | Аэропорт | конечный пункт городских маршрутов, совмещенный с троллейбусным кольцом | благоустройство |
| 19 | р.Царев | конечный пункт городских маршрутов, совмещенный с троллейбусным кольцом | благоустройство |
| 20 | ул. Кубанская | конечный пункт городских маршрутов совмещенный с троллейбусным кольцом | организация новой площадки с проездом под путепроводом |
| 21 | ул. Рождественского | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 22 | ул.Садовских | конечный пункт городских маршрутов, совмещенный с троллейбусным кольцом | благоустройство, строительство нового троллейбусного кольца |
| 23 | судоверфь им. Кирова | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 24 | ул. Куликова | конечный пункт городских маршрутов | новое строительство, у ерика Казачий |
| 25 | пос. Янги-Аул | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 26 | ул. Атарбекова | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 27 | ул. Краматорская | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 28 | Станция Астрахань-2 | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 29 | ул. Энергетическая | конечный пункт городских маршрутов | благоустройство |
| 30 | Заболдинский | конечный пункт городских маршрутов | новое строительство |
| 31 | Мошкариха | конечный пункт городских маршрутов | новое строительство |
| 32 | Зеленая зона | конечный пункт городских маршрутов | новое строительство |
| 33 | п. Три протока | конечный пункт в пригородной зоне | новое строительство |
| 34 | Фунтово | конечный пункт в пригородной зоне | новое строительство |
| 35 | Караагаш | конечный пункт в пригородной зоне | новое строительство |

2.1.5. Развитие пригородного железнодорожного транспорта

Развитие пригородного железнодорожного транспорта предлагается вести в направлении повышения скорости сообщения на участке ст. Кутум – ст. Аксарайская, а также в направлении повышения удобства пешеходных путей сообщения на подходах к остановочным пунктам.

Основной объект реконструкции – Привокзальная площадь, где должны быть устроены пешеходные надземные переходы (в виде самостоятельных сооружений или в составе многофункционального торгово-пассажирского комплекса).

Объекты реконструкции:

- пристанционная зона у ст. Астрахань-2,

- пристанционная зона у остановочного пункта «С. Перовской»,

- пристанционная зона у остановочного пункта «Юго-Восток»,

- пристанционная зона у станции «Кутум».

2.1.6 Проектные предложения по корректировке маршрутной сети общественного транспорта

В рамках проекта «Разработка рациональной маршрутной схемы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Астрахани» была откорректирована маршрутная сеть городского пассажирского транспорта, внесены предложения по объединению и ликвидации отдельных маршрутов, а также по изменению трасс и типов подвижного состава, работающих на маршрутах.

## 2.2 Проектные предложения по развитию системы хранения индивидуального транспорта

Системы хранения индивидуального транспорта подразделяются на два вида, в зависимости от времени их использования:

- места для постоянного хранения;

- места для временного хранения.

В настоящий момент потребность в местах постоянного хранения автомобилей составляет 101,6 тыс. машиномест, при уровне автомобилизации составляет около 223 автомобилей на 1000 жителей.

Потребное количество мест для временного хранения является переменной величиной, которая зависит от уровня пользования общественным транспортом, коэффициента сменности использования стоянки, коэффициента специализации стоянки. Места временного хранения, расположенные у мест приложения труда, разнообразных учреждений обслуживания, рекреационных зон должны рассчитываться и на посетителей города, прибывших из других населенных пунктов. Для предварительных  расчетов потребности в местах временного хранения можно использовать величину в 60 процентов от общего количества автомобилей – примерно 67,7 тыс. машино-мест в целом для города.

2.2.1. Постоянное хранение. Определение потребности в местах постоянного хранения автомобилей

В проектный период (первая очередь – 2015г., расчетный срок – 2025г.) предполагается рост численности населения в г. Астрахани с 506, 4 чел. до: к 2015 – до 515,0 чел., к 2025г. – до 524,0 чел.

Рост уровня автомобилизации - с 223 авт./на 1000 жит (на 2009 г.). до:

к 2015 – до 300 авт./на 1000жит., к 2025 – до 400 авт./на 1000 жит.

В таблице 2.4. приведен расчет потребности в местах постоянного хранения индивидуального транспорта по транспортным районам.

Таблица 2.4. Расчет потребности в местах  постоянного хранения индивидуального автотранспорта по транспортным районам

| № тр. района | Имя | Население сущ., чел | Потребность в парковочных местах | Население, расч. срок, чел | Потребность в парковочных местах, 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рынок Большие Исады | 7400 | 1490 | 5900 | 2120 |
| 2 | Административный центр (ул. Советская) | 4600 | 920 | 2400 | 860 |
| 3 | Банковский район (ЦУМ) | 900 | 180 | 1500 | 540 |
| 4 | Лебединое озеро | 3600 | 720 | 2500 | 900 |
| 5 | Приволжский затон | 4800 | 960 | 4000 | 1440 |
| 6 | Татар-базар | 10800 | 2170 | 9900 | 3560 |
| 7 | ул.Кирова | 8000 | 1610 | 9400 | 3380 |
| 8 | слияние р.Кутум и канала 1Мая | 2800 | 560 | 4000 | 1440 |
| 9 | ул. Студенческая | 17700 | 3550 | 13000 | 4680 |
| 10 | Цирк | 1500 | 300 | 1500 | 540 |
| 11 | Вокзал | 100 | 20 | 100 | 40 |
| 12 | парк Аркадия | 1200 | 240 | 3300 | 1190 |
| 13 | Левобережная развязка Нового Волжского моста | 7300 | 1470 | 9900 | 3560 |
| 14 | Селенские Исады | 15700 | 3150 | 9000 | 3240 |
| 15 | Студгородок | 10900 | 2190 | 6000 | 2160 |
| 16 | Стадион | 1800 | 360 | 1500 | 540 |
| 17 | Левобережная развязка Старого Волжского моста | 3000 | 600 | 3800 | 1370 |
| 18 | Морская академия | 13300 | 2670 | 19000 | 6840 |
| 19 | ул.Боевая | 16400 | 3290 | 12000 | 4320 |
| 20 | ул.Кубанская | 6400 | 1280 | 7200 | 2590 |
| 21 | ТК Лента | 3100 | 620 | 5300 | 1910 |
| 22 | ТЦ Юго-Восток №3 | 12500 | 2510 | 7900 | 2840 |
| 23 | ТСК Автодом | 9600 | 1930 | 5500 | 1980 |
| 24 | ул. Кубанская (ул.Звездная, ТЦ Гранд Ривер) | 12100 | 2430 | 6200 | 2230 |
| 25 | ул. Боевая | 13000 | 2610 | 14500 | 5220 |
| 26 | ул. Магнитогорская | 500 | 100 | 1200 | 430 |
| 27 | ул.Рождественского | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | завод АТРЗ | 1000 | 200 | 2000 | 720 |
| 29 | ул. Адм.Нахимова (таможня, меб.фабрика) | 9100 | 1830 | 9400 | 3380 |
| 30 | ул. Адм.Нахимова(завод металлоконструкций) | 19400 | 3890 | 25400 | 9140 |
| 31 | ул. Аэропортовская | 700 | 140 | 6900 | 2480 |
| 32 | Фунтовское шоссе | 1900 | 380 | 2700 | 970 |
| 33 | дорога на Три протока | 3200 | 640 | 5000 | 1800 |
| 34 | Судостроительный-судоремонтный завод | 9200 | 1850 | 9900 | 3560 |
| 35 | Аэропорт | 2200 | 440 | 3200 | 1150 |
| 36 |  | 3100 | 620 | 2500 | 900 |
| 37 | ул. Яблочкова | 12000 | 2410 | 14900 | 5360 |
| 38 | ТЦ Три Кота | 11600 | 2330 | 8800 | 3170 |
| 39 | ТЦ Нововосточный | 12400 | 2490 | 13400 | 4820 |
| 40 | ул. Софьи Перовской | 4000 | 800 | 3700 | 1330 |
| 41 | Завод КПД (ул. Ереванская) | 100 | 20 | 100 | 40 |
| 42 |  | 9100 | 1830 | 8300 | 2990 |
| 43 | ул. Куликова | 10900 | 2190 | 11100 | 4000 |
| 44 | Судоверфь им. Кирова | 7400 | 1490 | 10500 | 3780 |
| 45 |  | 4300 | 860 | 9200 | 3310 |
| 46 |  | 12800 | 2570 | 7600 | 2740 |
| 47 |  | 3200 | 640 | 8800 | 3170 |
| 48 |  | 500 | 100 | 1300 | 470 |
| 49 |  | 13500 | 2710 | 11500 | 4140 |
| 50 |  | 11500 | 2310 | 5500 | 1980 |
| 51 |  | 900 | 180 | 3400 | 1220 |
| 52 |  | 0 | 0 | 12300 | 4430 |
| 53 |  | 2500 | 500 | 4900 | 1760 |
| 54 | ер. Мошкара | 0 | 0 | 1000 | 360 |
| 55 | ул. Краматорская | 0 | 0 | 4600 | 1660 |
| 56 | ер. Перекатный | 200 | 40 | 2200 | 790 |
| 57 |  | 0 | 0 | 6400 | 2300 |
| 58 | мкр. Бабаевского | 24200 | 4860 | 26800 | 9650 |
| 59 | Астрахань 2 | 9400 | 1890 | 9800 | 3530 |
| 60 | а/д Астрахань-Волгоград | 0 | 0 | 5600 | 2020 |
| 61 | дорога на Караагаш | 200 | 40 | 700 | 250 |
| 62 | Заболдинский | 0 | 0 | 10400 | 3740 |
| 63 | Николаевская - Стрелецкая магистраль | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 64 | Новолесное | 11500 | 2310 | 9600 | 3460 |
| 65 | АЦКК | 24500 | 4920 | 19400 | 6980 |
| 66 | 6 Микрорайон | 1300 | 260 | 1500 | 540 |
| 67 | ул. Гагарина | 9000 | 1810 | 11600 | 4180 |
| 68 | Солянка | 100 | 20 | 100 | 40 |
| 69 | Новый мост (Трусовская сторона) | 2600 | 520 | 9000 | 3240 |
| 70 | ул. Грановского | 13500 | 2710 | 22400 | 8060 |
| 71 | ул. Льва Толстого | 9700 | 1950 | 4400 | 1580 |
| 72 | Трусовский | 13900 | 2790 | 16800 | 6050 |
| 73 | завод им. Ленина | 6400 | 1280 | 6400 | 2300 |
| 74 | Старокучергановка | 900 | 180 | 1300 | 470 |
| 75 | ул. Чкалова | 17200 | 3450 | 15500 | 5580 |
| 76 | ер. Дарма | 1300 | 260 | 1200 | 430 |
| 77 | ул. Акмолинский | 15100 | 3030 | 10400 | 3740 |
|  | ИТОГО |  | 103950 |  | 204220 |

Рисунок 2.1. Потребность в местах хранения личного автотранспорта, существующая и  на расчетный срок

Рекомендации по размещению мест хранения автотранспорта

1. Стоянки автомобилей должны размещаться в соответствии с регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки г. Астрахани.

Стоянки должны размещаться, как правило, в границах земельных участков. Емкость стоянок должна обеспечивать потребности объекта в хранении автотранспорта, с учетом потребности хранения личного автотранспорта проживающим населением и потребности работающих и приезжающих во  временном хранении транспортных  средств.

2. Въезды и выезды со стоянок на улицы и дороги должны определяться проектами, утверждаемыми Администрацией МО «г. Астрахань» по согласованию с органом ГИБДД.

3. Общим условием для планирования размещения стоянок индивидуального транспорта является запрет использования для стоянок проезжих частей улиц общегородского и районного значения. Использование территорий общего пользования для организации стоянок допускается только на основании проектов, утверждаемых Администрацией МО «г. Астрахань» по согласованию с органом ГИБДД.

4. Многоэтажные стоянки размещаются в кварталах существующей и перспективной многоэтажной застройки. Типовая многоэтажная стоянка представляет собой здание в 3 - 5 этажей на земельном участке площадью до 0,5 га. Участок включает в себя подъезды и санитарно-защитное озеленение. Емкость такой стоянки – до 250 – 300 м-мест. Многоэтажные стоянки должны размещаться на земельных участках, местоположение которых определяется проектами планировки и проектами межевания.

5. Размещение индивидуального автотранспорта в центральной части города в дневное время будет ограничено из-за дефицита территорий.  Стоянка автомобилей на улицах центральной части города должна быть ограничена, а на магистралях, по которым проходят линии общественного транспорта, запрещена.Ограничение стоянки в центральной части г. Астрахани будет способствовать развитию пассажирского транспорта общего пользования Для обслуживания делового центра города должно быть предусмотрено строительство 5 многоэтажных стоянок на периферии центральной деловой части города общей емкостью до 1000 м-мест.  Также предлагается включать в проекты строительства и реконструкции существующих объектов, расположенных в центре города, требование по размещению стоянок (многоэтажных, встроенных, пристроенных, подземных) в границах выделенного земельного участка. Емкость таких стоянок должна обеспечивать хранение автомобилей лиц,  работающих и посещающих такие объекты.

6. Обслуживание индивидуального транспорта должно производиться на станциях технического обслуживания, размещаемых в функциональных зонах, которые допускают размещение объектов с санитарно-защитной зоной 50 м.

2.2.2. Временное хранение автомобильного транспорта

В таблице 2.5. приведены основные виды автостоянок и паркингов, используемых для временного хранения автомобилей.

Таблица 2.5. Виды автостоянок и паркингов для временного хранения автомобилей

| Виды автостоянок и паркингов | Назначение и размещение | Расстояние до объектов обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Приобъектные | Стоянки для обслуживания отдельных объектов; размещаются непосредственно у объектов обслуживания | До торговых центров, универмагов, гостиниц, поликлиник, пассажирских помещений вокзалов не более 150 м; до прочих объектов не более 400 м |
| Общие | Укрупненные стоянки для обслуживания групп объектов; размещаются с увеличением радиусов доступности | До наиболее удаленного объекта обслуживаемой группы не более 1200 м |

По конструктивным признакам автостоянки для временного хранения автомобилей подразделяются на следующие виды:

- уличные (уширения  и отступы вдоль проезжей части);

- внеуличные (открытые площадки, встроенные/пристроенные помещения к зданию);

Проектом предлагается:

1. Многоцелевое использование существующих стоянок легковых индивидуальных автомобилей.

2. Размещение парковочных мест объектов городского значения в проектируемом многофункциональном подземном пространстве.

3. Более рациональное использование площади для хранения легковых индивидуальных автомобилей - строительство механизированных надземных или подземных паркингов, в целях ликвидации уличных парковок.

4. Предусматривать в проектах планировок территории места для временного хранения автотранспорта у объектов городского, районного и местного значения.

2.2.3 Предложения по организации мест хранения индивидуального транспорта

Проектом предлагается ввести регламенты организации мест хранения индивидуального автотранспорта, исходя из следующих принципов:

1) Общественно-деловая зона центра

Стоянка автомобилей допускается на улицах местного значения, на специально-оборудованных автостоянках, во встроенно-пристроенных гаражах зданий, отдельно стоящих многоэтажных паркингах. Боксовые гаражи ликвидируются. Территории размещения боксовых гаражей преобразуются в территории размещения многоэтажных надземных или подземных паркингов.

Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна включать проект размещения автомобильных стоянок. Условия договора или разрешения на строительство должно включать в себя обязательство застройщика обеспечивать хранение автомобилей в процессе эксплуатации здания в пределах территории стоянки, определенной проектом, без использования территорий общего пользования.

2) Периферийная общественно-деловая зона

То же, что и для общественно-деловой зоны центра. Рекомендуется использование открытых внеуличных стоянок.

3) Зона жилой малоэтажной застройки

Автомобили должны храниться на придомовых участках, либо во встроенно-пристроенных гаражах жилых домов. Должны быть предусмотрены стоянки у общественных зданий.

4) Зона жилой многоэтажной застройки

Хранение автомобилей на постоянной основе осуществляется на сети внутриквартальных проездов, открытых стоянках, в гаражных городках боксового типа, в многоэтажных надземных и подземных паркингах.

Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна включать проект размещения автомобильных стоянок. Условия договора или разрешения на строительство должно включать в себя обязательство застройщика обеспечивать хранение автомобилей в процессе эксплуатации здания в пределах территории стоянки, определенной проектом, без использования территорий общего пользования.

Гаражные городки боксового типа должны постепенно преобразовываться в зоны размещения многоэтажных гаражей.

- Коммунально-складская и промышленная зоны

Временное хранение автомобилей осуществляется, как правило, на открытых стоянках или во встроенно – пристроенных гаражах.

2.2.4 Варианты конструктивных решений сооружений для хранения автомобилей для разных зон

Предлагаются следующие варианты сооружений для размещения индивидуальных автомобилей с учетом функционирующей системы хранения и потребности населения в парковочных местах, см. таблицы 2.6

Таблица 2.6. Типовые решения сооружений для постоянного хранения автомобилей

# 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ

## 3.1. Проектные предложения

Подход к разработке мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

Основное внимание в рамках проектов строительства и реконструкции участков улично-дорожной сети необходимо  уделить «планировочно-реконструктивным мероприятиям». К ним относятся, по классификации Д.С. Самойлова, расширение и спрямление существующих улиц, устройство пересечений в разных уровнях, реконструкция отдельных уличных перекрестков и т.д. (см. рис. 3.1.).

Рисунок 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В развитие принятых целевых программ на территории города Астрахани предлагается расширить и уточнить перечень целевых ориентиров и проектных мероприятий, направленных на улучшение системы организации дорожного движения и повышения его безопасности.

Стратегические ориентиры развития системы организации и обеспечения безопасности движения:

1.Полная ликвидация аварийности на улично-дорожной сети города, обусловленной планировочными недостатками и недостатками в организации движения.

2.Обеспечение роста подвижности населения города во всех видах внутригородских передвижений не менее чем в 1, 2 раза, с сохранением доли участия общественного транспорта в массовых перевозках на современном уровне.

3.Увеличение доли передвижений, совершаемых пешком и на немоторизованных видах транспорта (велосипедах).

Проектные предложения для ликвидации существующих аварийно-опасных участков УДС

- Проектирование и усовершенствование улично-дорожной сети:

  - развитие пешеходных и велосипедных путей сообщения;

  - развитие сети городских магистралей (строительство новых участков УДС, реконструкция существующих участков УДС, пробивка тупиковых улиц-дублеров основных магистралей, строительство мостов и путепроводов, строительство объездной дороги);

  - канализирование движения на перекрестках (пересечениях);

  - устройство круговых развязок;

  - усовершенствования на перекрестках и пересечениях (улучшение геометрических параметров, замена пересечения на два примыкания);

  - устройство развязок в разных уровнях (строительство новых и реконструкция существующих многоуровневых развязок);

  - усовершенствование поперечных профилей участков УДС (строительство центрального островка);

  - улучшение улично-дорожного окружения;

  - строительство барьерных ограждений;

  - улучшение или устройство улично-дорожного освещения;

  - решение вопроса одноуровневых железнодорожных переездов (строительство искусственных сооружений, устройство оборудованных железнодорожных переездов).

- Организация и регулирование дорожного движения:

  - регулирование числа примыканий;

  - усовершенствование средств технического регулирования перекрестков;

  - введение ограничений скоростей;

  - организация парковок;

  - организация остановочных пунктов общественного транспорта.

- Повышение культуры использования индивидуальных транспортных средств.

Аудит дорожной безопасности на существующей сети, разработка проектов организации дорожного движения.

# 4. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

## 4.1. Водный транспорт

### 4.1.1 Проектные предложения

Генеральным планом г. Астрахани предлагаются следующие градостроительные преобразования, направленные на развитие Астрахани и Астраханской городской транспортной системы.

В части развития портово-промышленных площадок (зон):

1.Сохранение и развитие портовой деятельности на следующих территориях:

– портово-промышленная площадка «Стрелецкое» (у причалов ООО «ПФ «Стрелецкое-терминал»),

- портово-промышленная площадка «ЦКК» (у причалов ОАО «Грузовая компания «Армада»),

- портово-промышленная площадка «Солянка» (причалы «Внештрансбункер», «Волгомост», «Юг-терминал», перевалочный грузовой район ОАО «Астраханский порт», «ПКФ Зюйд-вест», «ПКФ «Белуга-терминал»,

– Трусовская портово-промышленная площадка (Трусовский грузовой район ГУП «Астраханский морской рыбный порт», «Альфа-порт» - с заменой железнодорожного подъездного пути на автотранспортный),

- портово-промышленные площадки на острове Заячий (у причалов ССЗ им. Артема Сергеева, ССЗ 10 лет Октября, ГУП «Морской торговый порт «Оля»),

- портово-промышленная площадка завода им. III Интернационала (у причалов ООО «Терминал-контейнер»),

- портово-промышленная площадка «Дарма» (причал №19, «Волготанкер»),

- портово-промышленная площадка судостроительного завода им. 30-летия Октября,

- портово-промышленная площадка Рыбокомбината на правом берегу р. Прямая Болда,

- портово-промышленная площадка «Рыбинская» на правом берегу р. Прямая Болда (строительная индустрия),

- портово-промышленная площадка «Астраханские судоверфи» на правом берегу р. Прямая Болда,

- портово-промышленные площадки в Межболдинском районе по набережной Тимирязева на левом берегу р. Прямая Болда и ул. Атарбекова на правом берегу р. Кривая Болда (судоремонтные предприятия).

- пункта таможенной обработки транзитных судов о.Заячий.

2. Создание в пределах портово-промышленной площадки на острове Заячий (площадка завода «10 лет Октября») пункта таможенной обработки транзитных судов.

3. Завершение портовой деятельности на территориях, расположенных в Центральном планировочном районе города (на левом берегу р. Волги): на территориях Центрального грузового района порта, судостроительных предприятий «Завод им. Урицкого», «Завод им. К. Маркса». Перебазирование мощностей на существующие площадки в правобережной части города и в порт Оля.

4. Перепрофилирование к концу расчетного срока Генерального плана, по мере амортизации основных фондов, портово-промышленной площадки у Нового Волжского моста (у причалов ООО «Волга-порт» «Астраханского зернового терминала») и судостроительного завода им. Ленина – нефтебазы №5 под общественно-деловую зону, включающую причалы пассажирского флота.

5. В части развития инфраструктуры пассажирского флота:

1.Строительство речного вокзала на освобождаемой площадке Центрального грузового района порта, строительство на других освобождаемых портово-промышленных территориях причалов пассажирского флота и других объектов инфраструктуры водного международного и внутреннего туризма, а также бизнес-туризма.

2.Восстановление на новой организационно-технической базе речного пассажирского флота для местного сообщения, реконструкция существующих и строительство новых пассажирских причалов.

3.Обустройство яхтенных стоянок в Левобережной и Правобережной частях города.

В таблице 4.1.  приведен перечень портово-промышленных площадок, расположенных на территории г. Астрахани. В таблице 4.2. перечислены пассажирские причала, обслуживающие территорию города Астрахани и прилегающие населенные пункты.

Таблица 4.1.                                                                     Таблица 4.2.

| Портово-промышленные площадки (зоны) |  | Пассажирские причалы |
| --- | --- | --- |
| Номер п/п | Названия портово-промышленных площадок |  | Номер п/п | Названия пассажирских причалов |
| ППЗ-1 | "Стрелецкое" |  | П-1 | Причал №17 |
| ППЗ-2 | "ЦКК" |  | П-2 | Причал скоростных теплоходов "Ракетная пристань" |
| ППЗ-3 | "Солянка" |  | П-3 | Причал туристических теплоходов |
| ППЗ-4 | "Нововолжская" (перепрофил) |  | П-4 | Причал пригородных теплоходов |
| ППЗ-5 | "Трусовская" |  | П-5 | Причал Комсомольская набережная |
| ППЗ-6 | ССЗ им. Ленина |  | П-6 | Причал Обливной (проект.) |
| ППЗ-7 | "Артема Сергеева" |  | П-7 | Судоверфь (проект.) |
| ППЗ-8 | "10-летие Октября" |  | П-8 | Мошаик |
| ППЗ-9 | завод III Интернационала |  | П-9 | Стрелка (проект.) |
| ППЗ-10 | "Дарма" |  | П-10 | Причал Ерик Перекатный |
| ППЗ-11 | ССЗ 30-летия Октября |  | П-11 | Причал Дачи |
| ППЗ-12 | ССЗ им. Карла Маркса (перепрофил) |  | П-12 | Мошкариха |
| ППЗ-13 | Центральная (перепрофил) |  | П-13 | Бабаевский (проект.) |
| ППЗ-14 | "Рыбокомбинат" |  | П-14 | Причал Заболдинский (проект.) |
| ППЗ-15 | "Рыбинская" |  | П-15 | Причал Заболдинский-2 (проект.) |
| ППЗ-16 | "Астраханские верфи" |  | П-16 | Причал Заболдинский-3 (проект.) |
| ППЗ-17 | "Межболдинская-1" |  | П-17 | Курорт Тинаки (проект.) |
| ППЗ-18 | "Межболдинская-2" |  | П-18 | Причал Стрелецкое |
|  |  |  | П-19 | Причал Карантинное |
|  |  |  | П-20 | Причал Приволжский |
|  |  |  | П-21 | Причал Пляж |
|  |  |  | П-22 | Причал Трусово (проект.) |
|  |  |  | П-22а | Причал Городской остров-1 (проект.) |
|  |  |  | П-23 | Причал Городской остров-2 (проект.) |
|  |  |  | П-25 | Причал Артема Сергеева |
|  |  |  | П-26 | Причал 10 лет Октября |
|  |  |  | П-27 | Причал Красноармейский |
|  |  |  | П-28 | 30 лет Октября |
|  |  |  | П-29 | пос. Морской |
|  |  |  | П-30 | Ильинка |
|  |  |  | П-31 | Карагали |
|  |  |  | П-32 | Советский поселок |
|  |  |  | П-33 | остров Пролетарский |
|  |  |  | П-34 | Зацарево (проект.) |

## 4.2. Железнодорожный транспорт

4.2.1 Проектные предложения

С учетом прогнозов и мероприятий федерального уровня, Генеральным планом г. Астрахани предлагаются следующие градостроительные преобразования:

- Осуществление реконструкции мостов через р. Волгу на участке Аксарайская – Астрахань, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными скоростями и нагрузками.

- Завершение перебазирования грузового двора со ст. Астрахань-1 на ст. Кутум с целью строительства магистрали непрерывного движения «А» и перепрофилированием территории грузового двора под общественно-деловую застройку.

- Включение вокзала ст. Астрахань-1 в многофункциональный комплекс на Привокзальной площади с устройством удобной и безопасной пересадки пассажиров железнодорожного транспорта на все виды городского и пригородного транспорта, устройством стоянок для индивидуальных автомобилей и такси.

- Благоустройство пешеходных подходов к пассажирским платформам на ст. Астрахань-2, к остановочным пунктам С. Перовской, Юго-восток-3, ст. Кутум, пл. 422 км, ст. Трусово.

- Ликвидация пересечений с улицами и дорогами в одном уровне за счет строительства путепроводов:

  - в северной горловине ст. Астрахань-1 по ул. 28 Армии и пешеходного перехода по ул. Латышева за счет строительства путепровода по ул. Латышева и пешеходного путепровода между бульваром Победы и ул. Б. Алексеева,

  - пешеходного перехода по ул. Куликова за счет строительства путепровода по ул. Куликова,

  - в восточной горловине ст. Кутум по ул. Магнитогорской, за счет строительства путепровода по ул. Магнитогорской,

  - на перегоне ст. Трусово – ст. Нововолжская по ул. 5-я Керченская, за счет строительства путепровода по проектируемой магистрали непрерывного движения «А», от Старого Волжского моста до Трусовской дороги,

  - на перегоне ст. Трусово – ст. Нововолжская по ул. Грановского за счет строительства путепровода по проектируемому пр. Мира,

  - на пересечении автодороги Солянка – Тинаки с путями на перегоне ст. Нововолжская – ст. Правый Берег - за счет строительства путепровода по проектируемой Николаевской магистрали,

  - на пересечении ул. Магистральной и подъездного пути от ст. Нововолжская к портовой зоне за счет строительства путепровода по ул. Магистральной,

  - на пересечении магистрали общегородского значения ул. Советской Гвардии и подъездного пути от ст. Новолесная к портово-промышленной площадке (зоне) «Стрелецкое» за счет строительства путепровода для подъездного пути.

- Ликвидация, с целью приведения в соответствие с требованиями по организации пересечений железнодорожных путей с магистральными улицами общегородского значения (СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520мм), следующих подъездных путей:

  - подъездного пути от ст. Астрахань-1 к портово-промышленным площадкам «Рыбокомбинат», «Рыбинская», «Астраханские верфи», пересекающего магистраль общегородского значения Авиационная ул., в связи с частичным перепрофилированием площадок под общественно-деловую застройку, с переводом оставшихся грузопотоков на автомобильный транспорт,

  - подъездного пути от ст. Трусово к Трусовской портово-промышленной площадке, пересекающего в одном уровне магистрали общегородского значения ул. Пирогова и ул. Дзержинского, с переводом грузопотоков на автомобильный транспорт,

  - подъездного пути от ст. Трусово к портово-промышленной площадке ССЗ им. Ленина – нефтебазе №5, пересекающего в одном уровне магистраль общегородского значения Заводская площадь, в связи с перепрофилированием портово-промышленной площадки под общественно-деловую застройку;

  - подъездных путей от ст. Новолесная к АЦКК, пересекающих в одном уровне магистраль общегородского значения ул. Магистральная, в связи с. частичным перепрофилированием площадки под жилую и общественно-деловую застройку;

  - подъездного пути от ст. Астрахань-2 к портово-промышленной площадке на северном берегу р. Кривая Болда в связи с перепрофилированием площадки под общественно-деловую застройку.

- Включение в «Схему территориального планирования Астраханской области», следующих мероприятий по развитию объектов железнодорожного транспорта:

  - ликвидация подъездного пути к понтонной железнодорожной переправе от ст. Астрахань-2,  в связи со строительством Северного железнодорожного обхода, с целью освоения территории Заболдинского планировочного района под городскую застройку и строительства Николаевского автодорожного моста,

  - повышение доли участия железнодорожного транспорта в перевозках пассажиров в сообщении Астрахань – Аксарайский за счет строительства участка железнодорожного пути от ст. Аксарайская-1 до производственной площадки газоконденсатного комбината,

  - строительство Северного железнодорожного обхода города Астрахани с мостом через р. Волгу за городской чертой (выше п. Стрелецкое) с переустройством подъездного пути от ст. Трусово - ст. Нововолжская - ст. Новолесная в магистральный путь, с целью исключения движения транзитных грузовых поездов через территорию города.

## 4.3. Воздушный транспорт

### 4.3.1 Проектные предложения

Генеральным планом г. Астрахани принимаются проекты, предусмотренные федеральными программами:

1. реконструкция аэропортового комплекса "Нариманово" - реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, перрона, рулежной дорожки-1, рулежной дорожки-2, рулежной дорожки-3, удлинение покрытий магистральных рулежных дорожек, устройство покрытий рулежной дорожки-4;  за счет  прочих источников финансирования - реконструкция объектов комплекса аэропорта, не относящихся к федеральной собственности.

А также предлагаются следующие градостроительные преобразования, сопутствующие и способствующие развитию воздушного транспорта:

2. реконструкция привокзальной площади (у аэровокзала) с целью улучшения обслуживания растущих пассажиропотоков, в увязке с проектом модернизации аэровокзала;

3. улучшение транспортных связей аэропорта с центральной деловой зоной города и с новыми деловыми зонами на периферии центра за счет реконструкции Аэропортовского шоссе, соединения Боевой ул. с вновь строящейся магистралью непрерывного движения вдоль железнодорожного полотна (магистраль А), строительство магистрали, соединяющей аэропорт с а/д Астрахань – Евпраксино.

Первоочередные исследовательские и проектные работы:

- предпроектные исследования и проект реконструкции Привокзальной площади в увязке с проектом модернизации аэровокзала;

- проект планировки зоны Аэропортовского шоссе;

- исследование условий работы аэродрома спортивной авиации и ограничений, связанных с его эксплуатацией.

4.4. Автомобильный транспорт

### 4.4.1 Проектные предложения

Планирование движения грузового транспорта по улично-дорожной сети г. Астрахани должно осуществляться на основе следующих положений:

- движение грузовых транспортных средств по улично-дорожной сети грузоподъемностью до 2-х тонн ограничивается только по условиям безопасности дорожного движения;

- движение  грузовых транспортных средств грузоподъемностью более 2-х тонн, обслуживающего жилую застройку и объекты социальной инфраструктуры, допускается  по условиям, устанавливаемыми Администрацией МО «Г. Астрахань» по согласованию с органами ГИБДД;

- движение грузовых транспортных средств, обеспечивающих связи сохраняющихся портово-промышленных и промышленных зон, должно осуществляться  по маршрутам в обход жилых зон и общегородского центра, устанавливаемыми Администрацией МО «Г. Астрахань» по согласованию с органами ГИБДД;

- движение транзитных грузовых транспортных средств по улицам общегородского, районного и местного значения не допускается, за исключением временного прохождения, на период до ввода Северного обхода, маршрута от обхода Кирикилинского промузла по Магистрали А, ул. А. Барбюса, Новому Волжскому мосту, Магистральной ул. и автодороге Солянка – Тинаки до автодороги Астрахань – Махачкала.

С целью ограничения движения большегрузных автомобилей по территории города Генеральным планом предусмотрено размещение логистических терминальных комплексов на следующих площадках:

- в Кирикилинском промузле,

- в районе западнее Солянки, у ст. Нововолжская,

- в районе п. Стрелецкое, на территории площадки завода РТИ или на прилегающих территориях.

Оценка возможного перераспределения потоков большегрузных (более 8-ми тонн) автомобилей выполнена с помощью математического моделирования транспортных потоков (пункт 5.4.3).

# 5. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Развитие системы управления, информационного и технологического обеспечения транспортного планирования

Создание постоянно действующей Комиссии по городскому движению

Проектом предлагается создание постоянно действующей Комиссии по городскому движению.

В состав комиссии могут быть включены как представители органов власти, так и представители предприятий, организаций и общественных движений, а именно:

- представители органов власти г. Астрахани (Комитет градостроительства и архитектуры, Управление транспорта и пассажирских перевозок),

- представители органов власти Астраханской области (Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов, Министерство строительства и дорожного хозяйства),

- представители федеральных органов власти (Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ),

- представители крупнейших градообразующих предприятий и организаций – ОАО «Астраханский порт», ОАО « Аэропорт Астрахань», ЗАО «Астраханский морской порт», ОАО «РЖД»,

- представители общественных объединений, созданные для защиты прав и законных интересов граждан.

Основной задачей постоянно действующей Комиссии по городскому движению можно считать обеспечение взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры и согласованного распределения ресурсов (финансовых, территориальных, организационных, материальных), направляемых на устойчивое развитие транспортной системы г. Астрахани в целях реализации заданной стратегии социально-экономического развития города.

Создание раздела ИСОГД «Транспортно-градостроительный каркас территории»

С целью повышения эффективности принятия решений по развитию улично-дорожной сети, сети общественного транспорта, своевременного резервирования земель для размещения объектов транспортной инфраструктуры, снижения риска финансирования неэффективных и конфликтных проектов, предлагается создание раздела «Транспортно-градостроительный каркас территории», включенного в состав Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) г.Астрахани.

Основанием для создания раздела ИСОГД «Транспортно-градостроительный каркас территории» является Градостроительный кодекс и Постановление Правительства РФ от 09.06.06 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», предписывающие создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

В первую очередь, для создания раздела «Транспортно-градостроительный каркас территории», необходимо предусмотреть разработку следующих мероприятий:

- НИР «Разработка нормативно-правового обеспечения и структуры базы данных раздела «Транспортно-градостроительный каркас территории» ИСОГД г.Астрахани»,

- Сбор, подготовка и ввод информации о транспортном каркасе в ИСОГД.

Проведение транспортно-социологических обследований

С целью повышения эффективности принятия градостроительных решений, решений по развитию транспортной системы, обеспечение проектной деятельности надежными исходными данными, проектом предлагается проведение комплекса транспортно-социологических исследований, а именно:

- определение межрайонных корреспонденций на основе исследования районов расселения, распределения мест приложения труда, учебы, обслуживания, рекреации по территории города и на прилегающих территориях;

- целевой подвижности населения, фактического использования индивидуального и общественного транспорта;

- функциональная оценка современного состояния городских улиц и дорог (уровня загрузки, интенсивности движения транспорта, пешеходных и пассажирских потоков, социальной функции).

Подготовка кадров

С целью повышения эффективности принятия решений по управлению развитием территориального транспортного каркаса, проектом предлагается уделить особое внимание подготовке специалистов в области транспортного планирования и организации движения, разработке и освоению новых технологий планирования, приобретению соответствующих программных средств.

Необходимо выделять целевые средства на обучение, адаптацию методик, подготовку кадров, выбор и приобретение программных средств моделирования транспортных потоков, планирования работы общественного транспорта.

Немаловажное значение имеет формирование общества квалифицированных планировщиков путем организации воркшопов (workshop), мастер-классов, курсов повышения квалификации, обмена опытом.

  - . Оценка стоимости мероприятий по разделу «Развитие информационного и технологического обеспечения транспортного планирования»

Таблица 5.1. Сводная таблица мероприятий с оценкой стоимости по разделу «Развитие информационного и технологического обеспечения транспортного планирования»

| № п/п | Мероприятие | Основание | Источник финансирования | Сроки и стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2011-2015гг. | 2016-2020гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие информационного и технологического обеспечения транспортного планирования | 120 | 40 | 80 |
| 1 | Освоение новых технологий территориально-транспортного планирования | ГП | МБ | 30 | 10 | 20 |
| 2 | Создание раздела «Транспортно-градостроительный каркас территории» ИСОГД г.Астрахани | ГП | МБ | 60 | 20 | 40 |
| 3 | Проведение комплекса транспортно-градостроительных обследований | ГП | МБ | 30 | 10 | 20 |

5.3. Первоочередные проекты

С целью осуществления комплексного проектирования, решения транспортных задач в увязке с вопросами землепользования рекомендуются к разработке ниже перечисленные проекты.

Первоочередные мероприятия касаются следующих поставленных задач по развитию транспортной сети:

- Снижение транспортной нагрузки на сеть улиц центральной части города, ликвидация «узких» мест, повышение связности районов города.

- Повышение безопасности движения, ликвидация аварийно - опасных участков и узлов транспортно-градостроительными методами.

- Вывод транзитного транспорта из центральной части города.

- Повышение благоустройства улично-дорожной сети.

Рекомендуются к разработке следующие первоочередные проекты.

    - Корректировка проекта « Комплексная транспортная схема г. Астрахани»

Целью данного проекта является создание в пределах города единой схемы движения транспорта. В ней будут определены транспортные и пассажирские потоки города, направления их движения, подвижность населения, сделано моделирование потоков на улично-дорожной сети, определены места хранения индивидуального транспорта и т.п. Это будет способствовать развитию системы автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, что позволит обеспечить комфортную и безопасную жизнедеятельность населения города. На основе Комплексной транспортной схемы должны быть разработаны КСОДы для планировочных  районов города и отдельные проекты строительства объектов транспортной системы города. Заказчиками должны выступить Управление транспорта и пассажирских перевозок или Комитет по архитектуре и градостроительству.

    - Разработка проектов «Комплексная схема организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети г. Астрахани» (КСОД) для планировочных районов города:

А) Центральный планировочный район (часть Советского, Кировского, Ленинского районов от р. Волги до магистр. ж/д Саратов – Урбах – Астрахань – Гудермес

Б) Трусовский район,

В) Зацаревский район (южнее магистр. ж/д Саратов – Урбах – Астрахань – Гудермес)

Г) Северо-Восточный район (Ленинский восточнее магистр. ж/д Саратов – Урбах – Астрахань – Гудермес)

Цели разработки проекта, решаемы задачи и основные результаты приводятся в таблице 5.2.

Ориентировочные границы районов разработки КСОД обозначены на рисунке 5.1.

Таблица 5.2. Описание проекта «Комплексная схема организации движения транспорта и пешеходов на сети улиц по четырем районам г. Астрахани»

| Наименование проекта | «Комплексная схема организации движения транспорта и пешеходов на сети улиц центрального планировочного района» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Администрация г. Астрахани |
| Разработчик проекта | Проектная организация |
| Цели проекта | Повышение эффективности работы улично-дорожной сети на территории города Астрахани за счет развития системы организации движения транспортных средств и пешеходов |
| Задачи проекта | 1. Оптимизация распределения движения транспорта по улично-дорожной сети города, включая определение рациональной схемы движения общественного пассажирского транспорта, грузового и транзитного транспорта с учетом развития УДС на основе определения ожидаемых размеров движения. 2. Разработка перечня мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности движения на участках и в узлах улично-дорожной сети 3. Разработка перечня мероприятий по организации движения общественного пассажирского транспорта и устройству остановочных пунктов. 4. Разработка перечня мероприятий по организации пешеходного движения, в том числе по устройству внеуличных пешеходных переходов и переходов в одном уровне с проезжей частью. 5. Разработка адресного плана выполнения проектов организации дорожного движения, включая план подготовки паспортов улиц. |
| Методы решения задач проекта | 1. Метод архитектурно-планировочных решений 2.Аудит безопасности движения 3.Прогнозирование работы участков улично-дорожной сети и узлов при помощи математического микро- и макромоделирования. |
| Сроки и этапы выполнения проекта | 2011-2013 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Результаты предназначены для использования при подготовке программ и проектов строительства объектов улично-дорожной сети (УДС) и развития системы организации движения транспорта и пешеходов, программ развития пассажирского транспорта, программ повышения безопасности дорожного движения (БДД), а также программ разработки проектно-планировочной документации |
| Ориентировочная стоимость каждого проекта | от 5 000 тыс. руб. |

Рисунок 5.1. Схема районов разработки проектов КСОД

    - Проекты организации движения транспорта и пешеходов на  отдельных линейных и узловых объектах улично-дорожной сети

Первоочередными проектами по организации движения являются следующие узлы и участки улично-дорожной сети:

- Привокзальная площадь (ПРОЕКТ №1);

- Улица Николая Островского (ПРОЕКТ №2);

- Улица Магистральная – улица Советской Гвардии – Волгоградское шоссе (до границы города) (ПРОЕКТ №3);

- Пересечение Аксарайского шоссе с ул. Автозаправочной (ПРОЕКТ №4);

- Магистраль А на участке от ул. Латышева до Привокзальной пл. (ПРОЕКТ №5).

ПРОЕКТ № 1. Проект организации движения в узле «Привокзальная площадь»

На рисунке 5.2. приведены перспективные потоки в данном узле по трем вышеописанным расчетам. На рисунках 5.3. и 5.4. приведены предложения по планировочной организации Вокзального узла и Никитинского узла.

Таблица 5.3. Описание проекта организации движения в узле «Привокзальная площадь»

| Наименование проекта | Проект организации движения в узле «Привокзальная площадь» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Администрация г. Астрахани |
| Разработчик проекта | Проектная организация |
| Заинтересованные организации | ОАО «РЖД» |
| Цели проекта | 1. Своевременное резервирование земли 2. Ликвидация и недопущение возникновения аварийно-опасных участков 3. Сокращение количества заторовых участков 4. Повышение пропускной способности узла |
| Задачи проекта | 1. Определение возможных реконструкционных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности движения по улице. 2. Формирование устойчивого каркаса магистральных улиц города 3. Увязка с проектируемыми объектами культурно-бытового и транспортного назначения |
| Методы решения задач проекта | 1. Прогноз перспективных транспортных потоков при помощи методов математического моделирования. 2. 2. Оценка экологической эффективности 3. 3. Аудит безопасности дорожного движения 4. 4. Метод архитектурно-планировочных решений |
| Сроки и этапы выполнения проекта | 2011-2013гг. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Уменьшение нагрузки на городскую улично-дорожную сеть от транзитного транспорта, транспортное обслуживание районов застройки, сокращение затрат времени на передвижение между отдаленными районами и повышение надежности сообщения; сокращение ДТП на городской сети, повышение качества городской среды. |
| Ориентировочная стоимость проекта | от 3 000 тыс. руб. |

ПРОЕКТ № 2, 3, 4, 5.

Проект организации движения на линейном объекте «Улица Николая Островского».

Проект организации движения на линейном объекте «Улица Магистральная – улица Советской Гвардии – Волгоградское шоссе (до границы города)».

Проект организации движения узла «Пересечение Аксарайского шоссе с ул. Автозаправочной»,

Проект организации движения на линейном объекте «Магистраль А на участке от ул. Латышева до пл.Карла Маркса».

В таблице 5.4. приводится описание вышеперечисленных проектов. На рисунке 5.4. приводятся предложения по планировочной организации Никитинского узла (съезды с Магистрали А в районе Никитинского переулка).

Таблица 5.4. Описание проектов № 2,3,4,5

| Наименование проекта | Проект организации движения (для ПРОЕКТОВ № 2,3,4,5) |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Администрация г. Астрахани |
| Разработчик проекта | Проектная организация |
| Цели проекта | 1. Своевременное резервирование земли 2. Ликвидация и недопущение возникновения аварийно-опасных участков |
| Задачи проекта | 1. Определение возможных реконструкционных мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности движения по улице 2. Формирование устойчивого каркаса магистральных улиц города |
| Методы решения задач проекта | 1. Прогноз перспективных транспортных потоков при помощи методов математического моделирования. 2. 2. Оценка экологической эффективности 3. 3. Аудит безопасности дорожного движения 4. 4. Метод архитектурно-планировочных решений |
| Сроки и этапы выполнения проекта | 2011-2013гг. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Уменьшение нагрузки на городскую улично-дорожную сеть от транзитного транспорта, транспортное обслуживание районов застройки, сокращение затрат времени на передвижение между отдаленными районами и повышение надежности сообщения; сокращение ДТП на городской сети, повышение качества городской среды. |
| Примерная стоимость проекта | от 3 000 тыс. руб. |

| Расчет 1101. Легковые автомобили | Расчет 1501. Легковые автомобили | Расчет 3001. Легковые автомобили |
| --- | --- | --- |
| Расчет 1101. Большегрузные автомобили | Расчет 1501. Большегрузные автомобили | Расчет 3001. Большегрузные автомобили |
| Расчет 1101. Общественный транспорт | Расчет 1501. Общественный транспорт | Расчет 3001. Общественный транспорт |

Рисунок 5.2. Потоки для узла «Привокзальная площадь» для трех расчетов

Рисунок 5.3. Предложения по планировочной организации Вокзального узла

Рисунок 5.4. Предложения по планировочной организации Никитинского узла

    - Разработка проектов благоустройства улиц

С целью повышения комфорта проживания населения города, создания безопасной и удобной уличной сети и повышения туристической привлекательности города Астрахани настоящим проектом предлагается разработка проектов благоустройства следующих улиц:

- ул. Адмиралтейской;

- ул. Свердлова;

- ул. Ленина;

- набережная реки Волги;

- ул. Красная Набережная.

Основная цель проекта благоустройства улиц - установить параметры планируемого развития территории улиц, способствующие улучшение внешнего облика города Астрахани и безопасное передвижение всех участников движения.

Решаемые задачи:

-  создание законченного ансамбля, подготовка проекта планировки улиц с учетом требований изложенных в Генеральном плане,

- разработка проекта межевания с градостроительным планом земельного участка улицы,

- разработка и установление параметров планируемого развития объектов архитектуры городской среды,

-  разработка предложений (архитектурные решения) для всех компонентов улиц.

Ориентировочная стоимость разработки таких проектов (по российским аналогам) – 10 млн. руб.

    - Разработка проекта «Размещение мест постоянного и временного хранения индивидуальных автомобилей»

    - Разработка проекта «Пути движения большегрузных автомобилей»

В таблице 5.6. приводится пример технического задания на разработку данного проекта.

Таблица 5.6. Описание проекта «Развитие инфраструктуры для «легкого движения»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес | Российская Федерация, г. Астрахань |
| Стадийность работы | Комплексная транспортная схема |
| Источник финансирования | Бюджет города Астрахани |
| Цель работы | Снижение нагрузки от большегрузного транспорта на улично-дорожную сеть города |
| Задачи работы | Выявить существующие узлы грузоотправления и грузопоглощения. Определить существующие маршруты и объемы движения большегрузного транспорта. Выявить проблемные места. Оценить изменения в направлениях и объемах грузопотоков, ожидаемых в течение ближайших 5 лет и на перспективу. Сформулировать предложения по оптимизации грузового движения за счет изменения маршрутов движения, устройства транспортно-логистических комплексов на подходах к городу. 4. Дать предложения по регламенту движения большегрузного транспорта. |
| Требования к содержанию и видам выполняемых работ |
|  | Анализ существующей системы организации грузового движения на основе проведения: - натурных обследований транспортных потоков на ключевых участках улично-дорожной сети города, - натурных обследований грузовых потоков, - анкетирования основных грузоотправляющих и грузопоглощающих предприятий, - социологического опроса, - исследования уровня безопасности движения грузового транспорта на участках улично-дорожной сети и в узлах на основе статистических данных УГИБДД. Анализ планов и проектов, предусматривающих развитие грузового транспорта на территории Астраханской городской транспортной системы. Анализ опыта российских и зарубежных городов в части организации движения грузового транспорта. Разработка схемы размещения основных грузообразующих предприятий и схемы маршрутов и объемов движения большегрузного транспорта. Выявление проблем и постановка задач развития схемы грузового движения. |
|  | Построение геоинформационной транспортной модели грузового движения на улично-дорожной сети Астраханской городской транспортной системы Оценка изменений в направлениях и объемах движения грузопотоков, ожидаемых в течение ближайших 5 лет и на перспективу. |
|  | Разработка: - предложений по оптимизации грузового движения за счет изменения маршрутов движения, - предложений по устройству транспортно-логистических комплексов на подходах к городу, - предложений по регламенту движения большегрузного транспорта. Разработка принципиальной схемы грузового движения на улично-дорожной сети г. Астрахани. |

    - Разработка проекта «Развитие инфраструктуры для «легкого движения»

Астрахань, как южный теплый город, со среднегодовой температурой +10,1 °C и  плоско-равнинным рельефом имеет все предпосылки для развития инфраструктуры «легкого движения».

Инфраструктура для «легкого движения» включает в себя:

- инфраструктуру для пешеходного движения;

- инфраструктуру для велосипедного движения;

- инфраструктуру для маломобильных групп населения.

Развитие инфраструктуры для «легкого движения» необходимо вести в совокупности с планами и проектами по развитию городской транспортной инфраструктуры в целом.

В таблице 5.5. приведено описание и общие цели проекта.

Таблица 5.6. Описание проекта «Развитие инфраструктуры для «легкого движения»

| Наименование проекта | Развитие инфраструктуры для «легкого движения» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Администрация города |
| Участники проекта | УГИБДД УВД Астраханской области Управление транспорта и пассажирских перевозок |
| Разработчик проекта | Проектная организация |
| Цели проекта | 1. Повышение привлекательности города для активной части населения. 2. Привлечение туристов. 3. Поддержание здорового образа жизни. 4.Повышение безопасности движения велосипедистов. 5. Развитие спорта и физической культуры. 6. Создание инфраструктуры для маломобильных граждан 7. Проведение велосоревнований. |
| Задачи проекта | 1. Проект устройства велополос, велодорожек. 2. Проект организации велопарковок велодромов. 3. Организация тренировочных велотрасс. |
| Сроки и этапы выполнения проекта | 2011-2013гг. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Уменьшение количества ДТП с велосипедистами, повышение привлекательности города для молодежи, улучшение экологической обстановки. |
| Примерная стоимость проекта | от 7 000 тыс. руб. |

# Footnotes

- более подробно все названия улиц по классам приведены непосредственно в ГИС-слое улично-дорожной сети

- протяженность улично-дорожной сети посчитана по ГИС-слою улично-дорожной сети, протяженность улиц местного значения посчитана по основным участкам УДС местного значения

Д.С.Самойлов и В.А. Юдин «Организация и безопасность городского движения».

- пояснительная записка по данному разделу заимствована из проекта «Комплексная транспортная схема г. Астрахани» (2008г.)и дополнена исходными данными  на 2011г.

-  пояснительная записка по данному разделу заимствована из проекта «Комплексная транспортная схема г. Астрахани» (2008г.)и дополнена исходными данными  на 2011г.

- пояснительная записка по данному разделу заимствована из проекта «Комплексная транспортная схема г. Астрахани» (2008г.)и дополнена исходными данными  на 2011г.

- пояснительная записка по данному разделу заимствована из проекта «Комплексная транспортная схема г. Астрахани» (2008г.) и дополнена исходными данными  на 2011г.

Основаниями являются: ГП – предложение Генерального плана

Источниками финансирования являются: 	МБ – Муниципальный бюджет

# Text boxes

| Этап | Обычная автобусная сеть, км. | Экспресс-автобус, км. |
| --- | --- | --- |
| Существующие линии | 264 | 62 |
| Линии, организуемые на 1 очередь строительства | 90 | 70 |
| Линии, организуемые к расчетному сроку | 53 | 17 |
| Ликвидируемые участки | 9 |  |
| Всего к расчетному сроку | 398 | 149 |

| Таблица 2.3. Изменение основных технико-эксплуатационных показателей системы общественного городского пассажирского транспорта г. Астрахани |
| --- |
| Показатель | В настоящее время | После реализации предложений |
| Число маршрутов ОПТ | 103 | 83 |
| Суммарная протяженность маршрутов ОПТ, км | 2 755 | 2 187 |
| Маршрутный коэффициент | 6,8 | 5,3 |
| Выпуск ПС на линию в течение суток, ед. | 1 338 | 812 |
| в т.ч.: - автобусы особо малой вместимости (типа «ГАЗель») | 1 185 | 208 |
| - автобусы средней вместимости (типа «ПАЗ») | 91 | 467 |
| - автобусы большой вместимости (типа «ЛиАЗ») | 62 | 198 |
| - троллейбусы («ЗИУ») | 31 | 34 |
| Суммарная вместимость подвижного состава на линии, чел. | 22 330 | 24 076 |
| Средний пиковый интервал движения на маршрутах ОПТ, мин. | 7,6 | 8,5 |

| № | Конструктивный тип | Тип | Вместимость | Этажность | Площадь участка, га | Примерная стоимость продажи маш.-места, тыс. руб. | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажные паркинги наземные | Тип 1.1 | 250 | 3 | 0,47 | 300-400 | Периферийная общественно-деловая зона, зона жилой многоэтажной застройки |
|  |  | Тип 1.2 | 500 | 6 | 0,64 |  |  |
|  |  | Тип 1.3 | 1000 | 9 | 1,0 |  |  |
|  |  | Тип 1.4 | 3000 | 5 | 3,89 |  |  |
|  |  | Тип 1.5 | 4500 | 7 | 2,67 |  |  |
| 2 | Многоэтажные паркинги подземные | Тип 2.1 | 250 | 3 | 0,41 | 600-700 | Общественно-деловая зона центра, зона жилой многоэтажной застройки |
|  |  | Тип 2.2 | 300 | 3 | 0,60 |  |  |
|  |  | Тип 2.3 | 700 | 2 | 1,23 |  |  |
| 3 | Механизированные многоэтажные паркинги | Тип 3.1 | 30 | 3 | 0,017 | 500-600 | Общественно-деловая зона центра |
|  |  | Тип 3.2 | 100 | 9 | 0,04 |  |  |
|  |  | Тип 3.3 | 300 | - | 0,27 |  |  |

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Организационно-технические

Регулировочные

Агитационно-массовые

Планировочно-реконструктивные

С расширением

(изменение территории в красных линий)

Без расширения

(сохранение территории в красных линий)

1.Расширение и спрямление  существующих улиц.

2.Пробивка новых магистралей.

3.Устройство пересечений в разных уровнях.

4.Реконструкция отдельных уличных перекрестков, мест резкого сужения улиц выступающими зданиями, участков с чрезмерно крутыми уклонами.

5.Сооружение внеуличных переходов в местах, где наблюдаются массовые пешеходные потоки через улицы и площади.

6.Расширение тротуаров, пробивка углов зданий для пешеходного движения на оживленных перекрестках с узкими тротуарами.

1.Обустройство пешеходных путей сообщения  (отделение проезжей части улиц от тротуаров путем посадки зеленых насаждений, а также устройства металлических ограждений; оборудование пешеходных переходов островками безопасности, виброполосами, искусственными неровностями;

2.Сооружение безопасных посадочных площадок с ограждением их металлическими или железобетонными барьерами.

3. Устройство дорожных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления.

4. Увеличение (уменьшение) радиусов поворота.

5.Устройство полос разгона-торможения.

5.Улучшение освещенности проезжей части.

6.Реконструкция транспортных площадей, с устройством разделительных и направляющих островков.

Рисунок 3.7. Структура парка подвижного состава транспорта общего пользования г. Астрахани